## Slide 1
幻灯片之家 http://www.eeppt.com
绿草地球环保主题企业报告幻灯片

## Slide 2
1
小组介绍
2
工艺介绍
3
课题展示
目 录

## Slide 3
小组介绍
小组名称 |  | 冷轧设备运维保障部运行班JK小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
所在单位 |  | 上海梅山钢铁股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
活动日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
小组类型 |  | 现场型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 姓名 | 年龄 | 文化程度 |  | 职称、等级 | 序号 | 姓名 |  | 年龄 | 文化程度 |  | 职称、等级
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
焙烧炉
双旋风
分离器
预浓缩器
吸收塔
洗涤塔
酸再生机组是环保型机组,它把酸洗，酸扎机组产生的废酸净化处理为再生酸供机组再次利用。
工艺简介
废酸泵
废酸过滤器
文丘里
浓缩酸供给泵
废酸
焙烧炉
焙烧炉气
双旋风分离器
含盐酸气体
Fe2O3铁粉
吸收塔
废气风机
洗涤塔
排入大气
再生酸

## Slide 5
焙烧炉系统是酸再生机组的首要设备 ,它正常与否直接决定酸再生机组和酸洗机组能否进行正常生产 ,还直接关系着酸再生产品氧化铁粉的质量好坏。
工艺简介
焙烧炉
燃烧系统
1、助燃空气打开
（压力8.28kpa）
3、小烧嘴点燃
4、大烧嘴自动点燃
5、5分钟后小烧嘴手动灭火
6、烧嘴点燃成功
2、焦炉煤气阀门打开（压力16.6kpa）
动态ppt模板http://www.eeppt.com/dongtai/

## Slide 6
对策实施
效果检查
巩固措施
未来计划
制定对策
要因确认
原因分析
目标制定
现状调查
选题理由

## Slide 7
选题理由
选题理由
对策实施
效果检查
巩固措施
未来计划
制定对策
要因确认
原因分析
目标制定
现状调查

## Slide 8
问题点：生产统计：焙烧炉烧嘴点火故障月最低5次
生产要求：保证焙烧炉正常运行，提高生产效率
课题选定：降低焙烧炉烧嘴 点火故障次数
选题理由

## Slide 9: 2014年10月-11月份 烧嘴点火失败的原因以及生产报表反映故障次数
注：由于人员划转等原因，本小组只收集到从2011年6月开始的酸再生机组设备故障数据，故数据自2014年10月起开始统计。
时间 问题点 故障次数 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计
烧嘴故障 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31
压缩空气 压力低 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
煤气阀门 开口度故障 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7
废气风机 故障 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
其他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
现状调查

## Slide 10
小组根据波特图统计：
问题点“烧嘴故障”是导致烧嘴点火失败的A类因素，也是我们这次课题解决的主要问题。
现状调查

## Slide 11
2011年6月-12月份焙烧炉设备异常月均7.3次，
其中A类因素火焰探测器故障为月均4.4次。
目标定为解决75%的A类因素，则总的设备故障降到7.3次-（75%X4.4次）=4次/月。
7.3次/月
目标
4次/月
目标制定

## Slide 12
烧嘴故障
点火电极无电压
阀门生锈卡死
火焰检测电极污垢
检测电极无接收信号
小烧嘴煤气电磁阀打不开
生产操作流程不规范
操作漏项频繁失误
生产人员技能水平低
火焰探测器无法点火
探测器安装位置不合理
设备人员技能水平低
探测器放大信号不好
控制箱继电器无动作
温控仪表信号不稳定
烧嘴控制器无信号
大烧嘴故障
小烧嘴故障
继电器触点接触不好
点火极位置不合理
原因分析

## Slide 13
末端因素1：探测器放大板信号不好
确认方法：探测器专业检测
标准要求：保证输出信号的稳定，信号
放大判别。
确认内容：委托上海示成电气公司检测
火焰距离与安装角度恒定时
的信号， 输出电流为
4-20MA 的监测。
确认分析 ： 检测信号有偏差
确认人 ： 纪雪华
确认日期：2012.3.5-3.13
确认结论： 要因
信号放大判别电量监测
11月1日上海示成电气现场监测脉冲信号，
波动较大，电流值变化差异，信号不稳定。
要因确认

## Slide 14
确认方法 ：等级职称调查
标准要求：机械，电气设备维护人员必须经过岗位应
知、应会考试，取得等级证书方可上岗
确认内容：针对每位设备人员等级工进行考核，
现场故障处理能力进行评估。
确认结果：设备人员技能均符合岗位要求
确认人：王平
确认日期：2014.10.31-11.1
确认结论：非要因
末端因素2：设备人员技能水平低
等级证书
要因确认

## Slide 15
末端因素6：火焰检测电极污垢
确认方法： 现场调试确认
标准要求： 检测电极可将火焰信号传至
控制器
确认内容： 检测电极表面污染情况
确认结果： 现场发现受到高温及氯化氢
气体的吸附，凝结固状物过
多。火焰检测电极积炭过多
无法将火焰信号放大，传至
执行继电器。
确认人： 李丹
确认日期： 2012.5.9-6.20
确认结论： 要因
长时间受酸雾影响腐蚀严重
要因确认

## Slide 16
故障 时间 | 5.5 | 5.13 | 5.23 | 5.26 | 6.06 | 6.15
积炭 程度 | 轻 | 重 | 重 | 重 | 轻 | 重
点火失败情况 | 5次 点燃 | 无法 点燃 | 无法 点燃 | 无法 点燃 | 3次 点燃 | 无法 点燃
由图分析：
点火极积炭污垢，电子点火频数过多，导致点火极使用寿命过短。无法点燃增加了检修难度。造成生产停机，影响产品质量。
5月1日-5月27日间
故障时点火极积炭程度及影响点火情况调查
要因确认
动态ppt模板http://www.eeppt.com/dongtai/

## Slide 17
对策实施
2
火焰检测电极污垢
目标：清灰到位，保证检测信号输出的稳定
实施内容：1、每两周对火焰检测电极积炭进行清洗烘
干，并且对检测极绝缘套管距离进行适当调整
2、定制清灰作业标准
效果检验： 火焰温度信号通过监测器将信号放大，
准确传入执行继电器。效果好。

## Slide 18
效果检查
方案实施后，在2012年7-12月份我们进行故障跟踪，故障次数与活动前相比分别有了很大的改善并且达到预期目标。
项目 | 烧嘴点火故障月均次数
活动前 | 7.3次
目标值 | 4次
活动后 | 1.5次
月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均
月均故障 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5次
目标实现

## Slide 19
经济效益
.
节约备件费用效益计算：
（进口价格2.08万元*费率1.14*压价率1/使用寿命1-国内价格1.05万元*费率1.03/使用寿命1）*国产化数量10*国产化项目综合贡献系数1-原库存结余备件损失0-开发费用0=13.11万元
生产原料效益计算:
市场浓盐酸价格1.1万一吨。生产方统计2011年半年故障统计为51次，一年为102次。每次处理故障约半个小时，全年为102*30=3060分钟，统计为51小时。实施后6个月为9次，一年18次，每次半个小时18*30=540分钟，统计为9个小时。实施后对比减少51-9=42小时。
改造后一年多42个小时生产浓盐酸能力，减少新酸使用量为1.8吨（生产方估算）。1.8*1.1万元=1.98万元
原料创造效益：1.98万吨
共计：13.11万+ 1.98万=15.1万

## Slide 20
由于小组成员包含领航人员并且倾向于年轻化，开展活动的想法和思维活跃，掌握和积累了烧嘴点火处理的故障及使用方法和各项技能 ，规范了作业标准。
对自主管理活动的各项能力进行了自评互评。激发了年轻人对工作的热情。自身各方面能力的提高，让年轻一代更好服务于企业。
0
10
20
30
40
团队精神
自信心
创新能力
动手能力
思考方法
过去
现在
项目 | 自我评价 | 
 | 前 | 后
创新 | 16 | 25
自信心 | 24 | 36
团队 | 22 | 33
动手 | 20 | 30
思考 | 14 | 27
社会效益

## Slide 21
修订点检标准编号：450301I01J021
定期对火焰检测电极积炭检查，清洗，烘干并对电缆线绝缘进行维护
定期对检测极绝缘套管距离进行适当调整。
定期对点火极及电离子探棒位置检查，使烧嘴位置合理。
制定新点检标准：450401I01D06强化日常点检对检测电极的观察
组织学习探测器的维修手册，并定期提问，提高运保人员认知度

## Slide 22
通过本次活动解决了烧嘴点火失败的原因，提高了点火的成功率。极大激发了小组成员的工作热情，但是烧嘴点火的成功还受到酸枪压力，阀门开口度，流量等因素影响。
随着酸再生对酸质量要求的提高。同时要求焙烧炉点火的连续性，经小组讨论决定“降低酸枪升降故障率”问题作为下一次研究课题。
未来计划

## Slide 23: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com

## Slide 24
发布人：
上海梅山钢铁股份有限公司
Email：