## Slide 1
第二章 运算器和运算方法
本章需解决的关键问题：
如何以加法器为基础，实现各种
运算处理。
解决思路：
复杂运算
四则运算
加法运算
解决方法：
在加法器的基础上，增加移位传送
功能，并选择输入控制条件。

## Slide 2
加法单元 i
Ai Bi Ci-1
Ci
∑i
（本位操作数）
（低位进位）
（本位进位）
（本位和）
第一节 算术逻辑运算部件
2.1.1 加法单元
1. 加法单元的输入和输出
一个输入为1时，
∑i为1，Ci为0；
两个输入为1时，
∑i为0，Ci为1；
三个输入为1时，
∑i为1，Ci为1。

## Slide 3
2. 全加器
（1）逻辑一
∑i = (Ai + Bi) + Ci-1
Ci = AiBi + (Ai + Bi)Ci-1
Ci
∑i
Ai Bi Ci-1

## Slide 4
（2）逻辑二
∑i = (Ai + Bi) + Ci-1
Ci = Ai + Bi + (Ai + Bi)Ci-1
Ci
∑i
Ai Bi Ci-1
Ai Bi

## Slide 5
2.1.2 并行加法器与进位链逻辑
1.并行加法器
（1）特点：各位同时相加。
例. 8位数相加。
∑8
∑7
∑2
∑1
A8 B8 A7 B7 A2 B2 A1 B1
C0
（2）影响速度的主要因素
存在着进位信号的传递。
1 1 1 1
0 0 0 0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 6
2. 并行加法器的进位链
（1）进位链的基本逻辑关系
所以 Ci = Gi + Pi Ci-1
进位产生函数
进位传递函数（进位条件）
本地进位、绝对进位
条件进位、传递进位
Ci = AiBi + (Ai + Bi)Ci-1
= AiBi + (Ai + Bi)Ci-1 或
Ci = AiBi + (Ai + Bi)Ci-1
令 Gi = AiBi
Pi = Ai + Bi = Ai + Bi = Ai + Bi

## Slide 7
（2）串行进位
特点：进位信号逐位形成。
设n位加法器
1）逻辑式
C1 = G1 + P1C0
C2 = G2 + P2C1
Cn = Gn + PnCn-1
2）结构举例
C2 G2 P2 C1 G1 P1 C0
Gi Pi
Ai Bi Ai Bi

## Slide 8
学习要求：
能写出任一进位的串、并、分组逻辑式。
例. 已知操作数Ai、Bi，初始进位C0。试
写出C6的逻辑式。
串行进位：C6 =
并行进位：C6 =
分级同时进位：C6 =
G6+P6C5
G6+P6G5+P6P5G4+….
+P6P5…P1C0
G6+P6G5+P6P5CI
CI=GI+PIC0
G6+P6C5
G6+P6G5+P6P5G4+….
G6+P6G5+P6P5G4+….
G6+P6G5+P6P5CI
GI=G4+P4G3+P4P3G2+P4P3P2G1
PI=P4P3P2P1
Gi=AiBi Pi=Ai⊕Bi

## Slide 9
2.1.3 ALU部件
加法器
选择器
选择器
控制信号
控制信号
操作数
操作数
输入组合
输入组合
ALU
选择器
选择器
操作数
操作数

## Slide 10
以SN74181芯片（4位片ALU）为例。
1. 组成
（1）一位逻辑
1位加法器（求和、进位）
1位选择器（1对 ）
1个公共控制门（4位共用）

## Slide 11
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
Fi
M Ci-1
xi
Yi

## Slide 12
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
Fi
M Ci-1
Xi
Yi
输入端：
操作数Ai、Bi
低位进位Ci-1
1
0
控制信号M
控制产生Gi、Pi
控制形成多种输入组合
作逻辑运算
作算术运算
控制信号S3S2S1S0
⊕
⊕
Fi
1
0
1
1
输入端：
操作数Ai、Bi
低位进位Ci-1
Ci
0
1

## Slide 13
Fi
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
M Ci-1
Xi
Yi
S3S2 输出Xi S1S0 输出Yi
00
01
10
11
1
Ai+Bi
00
01
10
11
Ai
AiBi
AiBi
Ai+Bi
Ai
Ai+Bi
AiBi
0
Pi
Gi
0
0
1
0
0
Ai

## Slide 14
（2）多位逻辑
见教材P49：4位全加器
4位并行进位链
4位选择器
1个控制门
原始进位 Cn
进位输出
Cn+4
G、P
构成组间串行进位
构成组间并行进位

## Slide 15
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
Fi
M Ci-1
Xi
Yi
2. 运算功能
16种算术运算功能，16种逻辑运算功能
列于表2-5（P50）。
例1. S3S2S1S0 Xi Yi F（M=1）F（M=0）
0 0 0 0 1 Ai

## Slide 16
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
Fi
M Ci-1
xi
Yi
0
0
0
0
1
Ai
1
0
1
1
0
1
0
1
Ci-1

## Slide 17
Ci
S3 S2 Bi S1 S0 Ai
Fi
M Ci-1
Xi
Yi
例1. S3S2S1S0 Xi Yi F（M=1）F（M=0）
0 0 0 0 1 Ai
M=1：Fi=（Xi Yi） 1=1 Ai 1=Ai 1=Ai
所以 F = A
M=0：Fi=（1 Ai） Ci-1=（1 Ai） Ci-1
所以 F = A加全1 = A减1
A减1
A

## Slide 18
3. 进位逻辑
（1）组间串行
16 8
C12
16 8
C8
16 8
C4
16 8
C0
C16
Cn+4 Cn
（2）组间并行
17 15
8
74181
CIII
17 15
8
74181
CII
17 15
8
74181
CI
17 15
8
74181
C0
74182并行进位链
GI
PI
P G

## Slide 19
第二节 运算器组织
独立结构
小型存储
器结构
单口
双口
寄存器组
独立R、双口RAM用多路选择器作为ALU的输入逻辑，
单口RAM用锁存器作为ALU的输入逻辑。

## Slide 20
2.2.1 带多路选择器的运算器
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
R0
Rn
R0. . . Rn R0. . . Rn
内部总线（单向）
特点：
R各自独立；
可同时向ALU提供两个操作数；
采用单向内总线。

## Slide 21
2.2.2 带输入锁存器的运算器
特点：
单口RAM不能同时向ALU提供两个操作数；
用锁存器暂存操作数；
采用双向内总线。
移位器
ALU
锁存器
锁存器
内部总线（双向）
R0
Rn
通用寄存器组（小型存储器）

## Slide 22
2.2.3 位片式运算器
特点：
用双口RAM（两地址端、两数据端）作通用寄存器组，可同时提供数据；
用多路选择器作输入逻辑，不需暂存操作数；
ALU增加乘、除功能，用乘商寄存器存放乘数、乘积或商。
例. 4位片运算器粗框
移位器
ALU
多路选择器
多路选择器
DO
RAM
Di
B 地址
A 地址
Cn
DB
DA
G、P
控制信息
Cn+4
乘商寄存器
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

## Slide 23
第三节 定点加减运算
2.3.1 补码加减法
数用补码表示，符号位参加运算。
实际操作能否只取决于操作码？
结果需不需修正？
如何将减法转换为加法？

## Slide 24
1. 基本关系式
( X + Y )补 = X补 + Y补 （1）
( X - Y )补 = X补 + (-Y)补 （2）
式（1）：操作码为“加”时，两数直接相加。
3) X= 3
Y= –2
X补=0 0011
Y补=1 1110
0 0001
（+1补码）
2) X= –3
Y= –2
X补=1 1101
Y补=1 1110
1 1011
（– 5补码）
1) X=3
Y=2
X补=0 0011
Y补=0 0010
0 0101
（+5补码）
4) X= –3
Y= 2
X补=1 1101
Y补=0 0010
1 1111
（–1补码）
例. 求(X+Y)补

## Slide 25
( X + Y )补 = X补 + Y补 （1）
( X - Y )补 = X补 + (-Y)补 （2）
式（2）：操作码为“减”时，将减转换为加。
1) X= 4
Y= –5
X补=0 0100
Y补=1 1011
(-Y)补=0 0101
0 1001
（+9补码）
2) X= –4
Y= 5
X补=1 1100
Y补=0 0101
(-Y)补=1 1011
1 0111
（–9补码）
例. 求(X – Y)补
Y补 (–Y)补：
将Y补变补
不管Y补为正或负，将其符号连同尾数一起各位变反，末位加1。
即将减数变补后与被减数相加。
X补=0 0100
Y补=1 1011
X补=1 1100
Y补=0 0101

## Slide 26
注意：某数的补码表示与某数变补的区别。
例. 1 0101原 1 1011
补码表示
1 0011补 0 1101
变补
例. 1 0101原 1 1011
0 0101原 0 0101
补码表示
符号位不变；
0 0101原 0 0101
1 0101原 1 1011
0 0101原 0 0101
负数尾数改变，正数尾数不变。
0 0011补 1 1101
1 0011补 0 1101
0 0011补 1 1101
1 0011补 0 1101
0 0011补 1 1101
变补
符号位改变，
尾数改变。
补码的机器负数

## Slide 27
2. 算法流程
操作数用补码表示，符号位参加运算
结果为补码表示，符号位指示结果正负
X补+Y补
X补+(-Y)补
ADD
SUB

## Slide 28
3. 逻辑实现
A(X补)
B(Y补)
+A
A
B
B
+B
+B
+1
CPA
A
（1）控制信号
加法器输入端：
+A：打开控制门，将A送 。
+B：打开控制门，将B送 。
+1：控制末位加 1 。
+B：打开控制门，将B送 。
加法器输出端：
A：打开控制门，将结
果送A输入端。
CPA：将结果打入A。
（2）补码加减运算器粗框

## Slide 29
2.3.2 溢出判断
在什么情况下可能产生溢出？
例.数A有4位尾数，1位符号SA
数B有4位尾数，1位符号SB
符号位参加运算
结果符号Sf
符号位进位Cf
尾数最高位进位C

## Slide 30
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100

## Slide 31
（2）A=10 B=7
10+7 ：0 1010
0 0111
1 0001
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）

## Slide 32
正确
0 0011
0 0010
（1）A=3 B=2
3+2：
0 0101
（2）A=10 B=7
10+7：
0 1010
0 0111
1 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）A= -3 B= -2
-3+(-2)：
1 1011
1 1101
1 1110
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
（5）A=6 B= -4
6+(-4)：
0 0010
0 0110
1 1100
（6）A= -6 B=4
-6+4：
1 1110
1 1010
0 0100
Cf=0
C =0
Cf=0
C =1
Cf=1
C =1
Cf=1
C =0
Cf=1
C =1
Cf=0
C =0
1
1
1
1
1
1

## Slide 33
（2）A=10 B=7
10+7 ： 0 1010
0 0111
1 0001
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）
溢出= Cf C
3. 硬件判断逻辑三（双符号位）

## Slide 34
（1）3+2：
正确
00 0011
00 0010
00 0101
（2）10+7：
00 1010
00 0111
01 0001
正溢
正确
负溢
正确
正确
（3）-3+(-2)：
11 0111
11 1101
11 1110
（4）-10+(-7)：
10 1111
11 0110
11 1001
（5）6+(-4)：
00 0010
00 0110
11 1100
（6）-6+4：
11 1110
11 1010
00 0100
第一符号位Sf1
第二符号位Sf2

## Slide 35
（2）A=10 B=7
10+7 ： 0 1010
0 0111
1 0001
（4）A= -10 B= -7
-10+(-7)：
0 1111
1 0110
1 1001
1. 硬件判断逻辑一（SA、SB与Sf的关系）
溢出=
SA
SB
Sf
SA
Sf
SB
2. 硬件判断逻辑二（Cf与C的关系）
溢出= Sf1 Sf2
3. 硬件判断逻辑三（双符号位）
溢出= Cf C

## Slide 36
2.3.3 移位操作
逻辑移位
：数码位置变化，数值不变。
1. 移位类型
算术移位
1 0 0 0 1 1 1 1
循环左移：
0
：数码位置变化，数值变化,
符号位不变。
1 0 0 1 1 1 1
算术左移：
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
(-15)
(-30)

## Slide 37
移位寄存器：
2. 移位逻辑
在寄存器中移位（串行接口中）。
D4 D3 D2 D1
D4 D3 D2 右移
左移 D3 D2 D1
移位门：
斜位传送（运算器中）。
左斜
右斜
4
3
1
2
门4 门3 门2 门1
移位寄存器
移位门
加法器

## Slide 38
（1）单符号位 ：
0 0111
0 1110
（2）双符号位：
00 1110
00 0111
3.正数补码移位规则
（3）移位规则
左移
右移
右移
0 0111
0 0011
左移
左移
右移
右移
01 1100
00 1110
00 0111
数符不变
（单：符号位不变；双：第一符号位不变）。
空位补0
（右移时第二符号位移至尾数最高位）。

## Slide 39
（1）单符号位 ：
1 1011
1 0110
（2）双符号位：
10 1100
11 0110
4.负数补码移位规则
（3）移位规则
左移
右移
右移
1 1011
1 1101
左移
右移
右移
11 0110
11 1011
数符不变
（单：符号位不变；双：第一符号位不变）。
左移空位补0
（第二符号位移至尾数最高位）。
右移空位补1

## Slide 40
易出错处：
00 1110
左
右
01 1100
正确：
11 0110
10 1100
00 1100
01 1100
00 0110
正确：
00 1110
11 1100
左
正确：
10 1100
11 1110
右
11 0110
正确：

## Slide 41
2.3.4 舍入方法
1. 0舍1入（原码、补码）
0 00100原
1 00101原
1 11011补
2. 末位恒置1（原码、补码）
0 00100原
1 11011补
1 00101原
0 0010原
1 0011原
1 1110补
0 0011原
1 0011原
1 1101补
1 0011原
1 1101补
例. 保留4位尾数：
例. 保留4位尾数：