## Slide 1
有效数字及运算法则

## Slide 2
定义：在测量结果的数字表示中，由若干位可靠数字加一位可疑数字，便组成了有效数字。
上述例子中的测量结果均为三位有效数字
一、有效数字的一般概念

## Slide 3
    二、有效数字位数的确定
    1.关于“0”的有效问题
    ①.当“0”在数字中间或末尾时有效
如：
、
、
等中的0均有效。
注意：不能在数字的末尾随便加“0”或减“0”
数学上：
物理上：

## Slide 4
    ②.小数点前面的“0”和紧接小数点后面的“0”不算作有效数字
如：0.0123dm、0.123cm、0.00123m
均是3位有效数字。
注意：进行单位换算时，有效数字的位数不变。

## Slide 5
2.数值的科学记数法
数据过大或过小时，可以用科学表达式。
某电阻值为20000（欧姆），保留三位有效数字时写成 2.00104
又如数据为0.0000325m，使用科学记数法写成3.2510-5m

## Slide 6
3.有效数字与仪器的关系
    有效数字的位数
    测量值本身的大小、仪器的准确度
    20分度游标卡尺 L=2.525cm
    （四位有效数字）
    螺旋测微计 L=2.5153cm
    （五位有效数字）
米尺 L=2.52cm
（三位有效数字）

## Slide 7
4.不确定度的表达
σ取一个有效数字， σ决定N的有效位

## Slide 8
5.相对误差的表达
2位有效数
1位有效数

## Slide 9
三、直接测量有效数字的确定
——如何读数
（1）用米尺测长度
例：
读数的一般规则：
读至仪器误差所在的位置

## Slide 10
当物体长度在24㎜与25㎜之间时，
读数为24.*㎜
当读数正好为24㎜时读数为24.0㎜
被测物体

## Slide 11
三、直接测量有效数字的确定
——如何读数
（1）用米尺测长度
例：
（2）用0.1级量程为100mA电流表测电流
读数的一般规则：
读至仪器误差所在的位置

## Slide 12
△仪= 100mA×0.1% = 0.1mA
指针在82mA与83mA之间：读为82.* mA
指针正好在82mA上：读为82.0mA
对于0.1级表：

## Slide 13
△仪=100mA×1.0%=1mA
对于1.0级表
指针在82mA与84mA之间：
可读为82mA、83mA或84mA
指针正好在82mA上：读为82mA

## Slide 14
例 1
62 . 5 + 1. 234 = 63 . 7
62.5
+ 1.234
—————
63.734
–
–
–
–
–
–
–
结果为 63.7
–

## Slide 15
例 2
63 . 7 - 5. 43 = 58 . 3
63. 7
- 5. 43
—————
58. 27
–
–
–
–
–
–
–
结果为 58.3
–

## Slide 16
例3：
其中：
试确定N的有效数字。
解：
（1）求出N的不确定度
（2）
（3）用误差（估计误差范围的不确定度）决定 结果的有效数字

## Slide 17
例 4
3.21  6.5 = 21
3.21
 6.5
—————
1605
–
–
–
–
–
–
结果为 21
–
–
1926
—————
20.865
–
–
–
–
–
–
–

## Slide 18
例6：
其中：
试确定N的有效数字。
解：
（2）计算不确定度
（1）先计算N
（3）根据误差（不确定度）决定有效数字，有：

## Slide 19
结果的有效数字与其底或被开方数的有效数字位数相同。
如：
错误
正确
运算规则：
1002=100102


100=10.0




49 = 7.0
49 = 7
4.02=16
4.02=16.0

## Slide 20
(1)对数函数
    lgx的尾数与x的位数相同
例 7
lg 100 = 2.000
lg 1.983 = 0.297322714
 0.2973
lg 1983 = 3.29732714
 3.2973

## Slide 21
(2)指数函数
    10x或ex的位数和x小数点后的位数相同（包括紧接小数点后面的0）
例 8
106.25=1778279.41 1.8106
100.0035=1.00809611.008

## Slide 22
四、间接测量量有效数字的确定
——有效数字的运算法则
1.加减法
2.乘除法
3.乘方与开方
4.函数运算
5.自然数与常量

## Slide 23
①自然数不是测量值，不存在误差，
故有效数字是无穷位。
②常数、e等的位数可与参加运算的
量中有效数字位数最少的位数相同
或多取一位。
如在D=2R中，2不是一位有效数字，而是无穷位
例 9
L=2R 其中R=2.3510-2m 就应取3.14(或3.142)
即L=23.1422.3510-2=0.148(m)

## Slide 24
综合运算举例
50.00  ( 18.30  16.3 )
( 103  3.0 )  ( 1.00 + 0.001 )
=
50.00  2.0
100  1.00
=
1.0102
100
= 1.0

## Slide 25
10.02  lg100.0
27.3211  27.31
 35
=
100  2.0000
0.01
2104
 35
=
=
2104

 35

## Slide 26
试用有效数字计算结果：
（1）123.98 - 40.456 + 7.8 =
171.0
（2） lg10.00 =
1.0000
（3）789.30 × 50 ÷ 0.100 =
3.9×103
（4）1.002 =
1.00
（5）
1.00
（6）1002 =
1.00×104

## Slide 27
计算:
其中 17.3021 - 7.3021 = __________,
Log 1000 = ___________,
式子的前一项
4
10.0000
3.0000
1
0.1×102

## Slide 28
计算
其中
0.01
10.000
10.000
1.0000

## Slide 29
在表达式 中的
100.00的有效数字是___位;
中的
100.00的有效数字是____ 位;
中的有效数字
是____位。
4
4
4

## Slide 30
对某数进行直接测量,有如下说法, 正确的是( )
A. 有效数字的位数是由所使用的量具所决定
B. 有效数字的位数是由被测量的大小决定；
C. 有效数字的位数由使用的量具与被测量的
大小共同确定。
C

## Slide 31
下列测量的结果表达正确的有( )
C

## Slide 32
改正下列错误写法：
（1）L= 2.0Km ± 100m
L=(2.0±0.1)Km
（2）m=(72.3200±0.4)Kg
m=(72.3±0.4)Kg
（3）v=1.23±0.015m／s
v=(1.23±0.02)m／s

## Slide 33
找出下列正确的数据记录：
用分度值为0.05㎜的游标卡尺测物体长度：
32.50㎜；32.48㎜；43.25㎜；32.5㎜；32.500㎜。
(2)用分度值为0.02㎜的游标卡尺测物体长度：
45.22㎜；52.78㎜；64.05㎜；84㎜；73.464㎜。
(3)用分度值为0.01㎜的螺旋测微计测物体长度：
0.50㎜；0.5㎜；0.500㎜；0.324㎜。
—
—
—
—
—
—

## Slide 34
找出下列正确的数据记录：
—
—
(4)用量程为100 mA，刻有100小格的0.1级表测量
电流，指针指在80小格上；用量程为100V，刻
有50小格的1.0级表测量电压，指针指在40小格
上，数据如下：
电流：80mA; 80.0mA; 80.00mA;
电压：80V; 80.0V; 80.00V