## Slide 1
本章讨论：
第七章 输入/输出系统
接口的基本概念
中断方式及其接口组成和设计方法
DMA方式及其接口组成和设计方法
总线的基本概念
中断方式及其接口组成和设计方法
第一节 接口类型与功能
I/O接口指主机和外设的交接部分，
位于系统总线和外设之间。
接口
外设
系统总线

## Slide 2
7.1.1 接口分类
1.按数据传送格式划分
（1）并行接口
接口
外设
系统总线
接口与系统总线、接口与外设均按并行方式传送数据。
并
并
数据各位同时传送。
（2）串行接口
适用于设备本身并行工作，距主机较近的场合。
并
串
接口与系统总线并行传送，接口与外设串行传送。
数据逐位分时传送。
适用于设备本身串行工作，或距主机较远，或需减少传送线的情况。
2.按时序控制方式划分
（1）同步接口
接口与系统总线的信息传送由统一时序信号控制。

## Slide 3
7.1.2 接口主要功能
（2）异步接口
接口
外设
系统总线
（1）直接程序传送接口
（可采用查询方式）
接收CPU送来的地址码，
3.按I/O传送控制方式划分
（2）中断接口
接口与系统总线的信息传送采用异步应答方式。
（3）DMA接口
（可插入中断作DMA善后处理）
1.寻址
选择接口中的寄存器供CPU访问。
2.数据缓冲
实现主机与外设的速度匹配。
缓冲深度与传送的数据量有关。

## Slide 4: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站WWW.EEPPT.COM为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 动态ppt模板 http:// www.eeppt.com/dongtai/
ppt图表 http://www.eeppt.com/tubiao/ ppt制作教程 http://www.eeppt.com/jiaocheng/
office技巧 http://www.eeppt.com/officejiqiao/ 商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
精美ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
www.eeppt.com

## Slide 5
接口
外设
系统总线
串-并格式转换（串口）
3.预处理
传送控制命令与状态信息，实现I/O传送控制方式。
数据通路寬度转换（并口）
电平转换
4.控制功能