## Slide 1
第三节 指令类型
CISC化
RISC化
:从增强指令系统功能出发,指令功能复杂。
:从提高指令执行效率出发,指令功能简单。
3.3.1 传送指令
源地址 目的地址
数
设置时需考虑：
1. 规定传送范围
例. DJS-100系列：
80X86：
IBM370：
R M
R M，
R R
R M，
R R，
M M

## Slide 2
2. 指明传送单位
例. VAX-11(用操作码说明)：
80X86(用地址量说明)：
传送次数由计数器控制
MOVB
8
MOV AX，BX (16)
MOVW
16
MOVL
32
MOV AL，BL (8)
MOV EAX，EBX (32)
例. 80X86的串传送指令：REP MOVSW
3. 设置寻址方式
在寻址方式的设置上几乎不受限制，能比较
集中地反映指令系统各种寻址方式的实现。

## Slide 3
3.3.2 输入/输出指令
各种信息
主机 外设
设置时需考虑：
1. I/O指令的功能扩展
如何用通用I/O指令实现对各种具体设备的控制？
（1）I/O指令中留有扩展余地
指令中某些字段编码事先不定义，需要时再约定
其含义。
（2）I/O接口中设置控制/状态寄存器
用于外设种类、数量不多的场合。

## Slide 4
（2）I/O接口中设置控制/状态寄存器
2. 主机对外设的寻址方式
如何设置控制/状态寄存器是接口设计的关键。
寻找I/O接口中的寄存器的方式。
主机用输出指令或传送指令将具体设备的控制命令
按约定的代码格式送往接口中的控制寄存器，向外
设发出命令。
外设的状态信息也以某种格式放在接口的状态寄存
器中，主机用输入指令或传送指令从状态寄存器中
取出有关信息进行查询、分析。
I/O端口
寻找I/O接口中的寄存器的方式。
如何为I/O端口分配地址？

## Slide 5
（1）单独编址
I/O地址空间不占主存空间，可与主存空间重叠。
编址到设备：每个设备有各自的设备编码；
I/O指令中给出设备码，并指明访问该设备的哪
个寄存器。
=1 访问存储器
=0 访问I/O端口
需设置标志区分访问对象，如
编址到寄存器：为每个寄存器(I/O端口)分配独
立的端口地址；
I/O指令中给出端口地址。
M/IO
（2）统一编址

## Slide 6
（2）统一编址
I/O端口占据部分主存空间。
常将存储空间的低端分配给主存单元，高端分配
给I/O端口，以示区分。
编址到寄存器
（1）设置专用I/O指令
针对单独编址，用I/O指令访问I/O端口。
指令中说明输入/输出操作，并给出设备码或端口
地址。
：为每个寄存器(I/O端口)分配总
线地址；
访问外设时，指令中给出总线地址。
3. I/O指令设置方式
显式I/O指令

## Slide 7
例1. DJS-100系列I/O指令设置
3 2 3 2 6
输入：DIB C 2，设备码；
(B) AC2
标志 累加器号 操作码 控制功能 设备码
并清除B
接口中
主机内
输出：DOA 3，设备码；
(AC3) A
例2. 80X86I/O指令设置
输入：IN AL，n；
端口地址
(n) AL
(直接端口寻址)
IN AL，DX；
间接端口地址
((DX)) AL
(间接端口寻址)
输出：OUT n，AL；
(AL) n
(直接端口寻址)
OUT DX，AL；
(AL) (DX)
(间接端口寻址)

## Slide 8
主机调用输入机：
（2）用传送指令实现I/O操作
针对统一编址，用传送指令访问I/O端口。
不设专用I/O指令。
例. 某机I/O接口中设置
控制/状态寄存器CSR,其总线地址为177550(8进制)
数据缓冲寄存器DBR，其总线地址为177552
隐式I/O指令
控制/状态字格式：
出错 故障 忙 完成 允许中断 维护 校验 启动
15 14 12 7 6 2 1 0
启动：
测试：
取数：
主机 177550
控制字(启动位为1)
传送指令
主机 177550
状态字
传送指令
主机 177552
数据
传送指令

## Slide 9
（3）通过I/O处理机进行I/O操作
CPU执行简单I/O指令
(启动、停止、查询、清除)
设置时需考虑操作数类型、符号、进制等；
运算结束后设置相应状态标志。
两级I/O指令
1. 算术运算指令
I/O处理机执行I/O操作指令
(输入、输出……)
3.3.3 算术逻辑运算指令
2. 逻辑运算指令
实现对代码位的设置、测试、清除、修改等。
与
或
异或

## Slide 10
控制程序流程。
1. 转移指令
3.3.4 程序控制指令
2. 转子指令与返回指令
转子：操作码 子程序入口
无条件转移
条件转移
循环
：操作码 转移地址
：操作码 转移地址 转移条件
：转移条件为循环计数值
返回：操作码 返回地址
同一条返回指令应能提供多个不同的返回地址。
返回地址的存取：
用堆栈存放返回地址。

## Slide 11
SP
主程序
子程序A
子程序B
D1
D2
...
...
D1
SP
D2
主程序
子程序A
子程序B
D1
D2
子程序A
D3
SP
SP
D3
多重转子
递归调用
子程序不复杂，支持多重转子和递归调用。
SP

## Slide 12: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站WWW.EEPPT.COM为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 动态ppt模板 http:// www.eeppt.com/dongtai/
ppt图表 http://www.eeppt.com/tubiao/ ppt制作教程 http://www.eeppt.com/jiaocheng/
office技巧 http://www.eeppt.com/officejiqiao/ 商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
精美ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
www.eeppt.com

## Slide 13
3. 软中断指令
程序
自陷指令
第三章复习提纲
1.I/O指令的功能扩展(目的、方法)，外设编址方
式和指令设置方式。
2.基本概念：扩展操作码(扩展方法)、地址结构
(简化方法)、隐地址、显地址、基本寻址方式(立
即、直接、间址、变址)的含义与应用场合。
表示不同的功能调用
…
调试程序
……
…
早期主要用于程序的调试。
现在常常用于系统功能调用。
以 INT n 的形式出现在程序中。