## Slide 1: 第十章 设备管理
一、设备及设备管理
二、设备的选购、安装与调试
三、设备的合理使用和维护保养
四、设备的更新与改造

## Slide 2
一、设备及设备管理
（一）设备：企业中长期使用，在使用过程中，基本保持其实物
状态，价值在一定限额以上的劳动资料和其它物质资料的总称。
（二）设备管理：依据企业的生产经营目标，通过一系列的技术、
经济和组织的措施，对设备寿命周期内的所有设备物质运动状态和
价值运动状态进行的综合管理工作。设备管理水平的高低：
1、直接影响企业活动的均衡性。
2、直接关系到企业产品的产量和质量。
3、直接影响着产品制造成本的高低。
4、关系到安全生产和环境保护。
5、影响着企业生产资金的合理使用。
第十章 设备管理

## Slide 3: 第十章 设备管理
（三）设备管理的主要内容
1、依据企业经营目标及生产需要制定设备规划；
2、选择、购置、安装、调试、验收所需设备；
3、合理使用和维修保养；
4、适时改造、调拨和更新报废；
5、合理的经济管理：合理筹集、使用资金、计提折旧、费用核算等；
6、制度管理

## Slide 4
（四）设备维修发展概况
1、事后维修：设备发生故障后再进行维修。
2、预防维修：以预防为主，加强日常和定期检查和维护
保养。
3、生产维修：根据设备重要性选择不同的维修方法。
4、维修预防：在设备的设计和制造阶段就考虑维修问题，
提高设备的可靠性和易修性。
5、设备综合管理：在设备维修预防的基础上，从行为科
学、系统理论的观点出发，对设备进行全面管理的一种重要方式。
第十章 设备管理

## Slide 5
二、设备的选购、安装与调试
（一）设备的选择与评价
1、选择原则
总的原则：技术上先进、经济上合理，生产上可行。
具体来讲，需考虑以下因素：
（1）生产效率：应与企业的长短期生产任务相适应。
（2）配套性：性能、能力方面的配套性。
（3）可靠性：精度保持性、零件耐用性、操作安全性。
（4）适应性：与原有设备及所产产品相适应。
（5）节能性：能源利用的性能
（6）维修性：可维修、易维修、售后服务好。
（7）环保性：噪音、有害物质排放符合标准。
第十章 设备管理

## Slide 6
2、经济评价
（1）投资回收期
（2）设备的最小年平均寿命周期费用法
式中： cy—设备的年平均寿命周期费用
I —设备购置费用（基本投资）
Ci —设备在第i年的使用费用
Te—设备的经济寿命
第十章 设备管理
设备投资回收期（年）
=
设备投资费（元）
采用新设备后取得的年费用节约额（元/年）
Cy
=
I+ ∑CI
Te
i=1
Te

## Slide 7: 第十章 设备管理
（3）设备最大综合效益法
（4）费用效益法
（5）年费法
式中： x—使用t年的年平均费用（元）
Ci—某年维持费（元）
K0—设备原值（元）
Kt—t年的设备残值（元）
t —某一年份
设备的综合经济效益
=
设备寿命周期输出
设备寿命周期费用
设备的费用效率
=
系统效益
设备寿命周期费用
∑Ci+（K0－Kt）
X
i=1
t
t
=

## Slide 8: 第十章 设备管理
（6）现值法
（二）设备的安装、调试
安装：在基础上，找平、灌浆、稳固，使设备精度达到安装规范的要求。
调试：清洗、检查、调整、试运转、验收、移交。
应由设备的使用部门、管理部门、工艺技术部门协同调试。

## Slide 9
三、设备的合理使用和维护保养
（一）设备的合理使用
设备的使用是设备寿命周期中所占时间最长的环节。合理的使用设备可以减少设备的磨损，提高设备利用率，发挥设备效益。
合理的使用设备应注意：
1、提高设备利用率，实现设备满负荷运转
2、严格操作程序，保证设备精度
3、为设备创造良好的工作环境和条件
4、合理配备操作工人
5、建立健全设备使用工作制度
第十章 设备管理

## Slide 10
（二）设备的磨损理论
1、设备的有形磨损：机器设备在使用过程中因震荡、磨
擦、腐蚀、疲劳或在自然力作用下造成的设备实体的损耗。也
称物质磨损。
（1）第Ⅰ种有形磨损：在使用过程中，由于摩擦、应力及、
化学反应等原因造成的有形磨损，又称使用磨损。表现为：
①零部件尺寸变化，形状变化；
②公差配合性质改变，性能精度降低；
③零部件损害。
（2）第Ⅱ种有形磨损：不是由于使用而产生的，而是源于
自然力的作用所发生的有形磨损，又称自然磨损。
第十章 设备管理

## Slide 11
（3）有形磨损曲线（规律）
设备有形磨损的发展过程具有一定的规律性，一般分为三个阶段。
第Ⅰ阶段：初期磨损阶段
磨损速度快，时间跨度短。对设备没危害，必经阶段，叫“磨合”
或“跑合”。
第Ⅱ阶段：正常磨损阶段
最佳运行状态，磨损速度
缓慢，磨损量小，曲线呈平稳
状态。
第Ⅲ阶段：急剧磨损阶段
磨损速度非常快，丧失精
度和强度，事故概率急升。
第十章 设备管理
Ⅰ Ⅱ Ⅲ
磨损程度
时间
零件磨损示意图

## Slide 12
2、设备的无形磨损：不表现为实体的变化，却表现为设备原
始价值的贬值，又叫精神磨损。有两种情况：
（1）第Ⅰ类无形磨损：由于设备制造工艺的不断改进，劳动
生产率不断提高，致使生产同种设备所需要的社会平均劳动减少，
成本降低，从而使原已购买的设备贬值。不影响设备功能。
（2）第Ⅱ类无形磨损：由于社会技术的进步，出现性能更完
善和效率更高的新型设备，致使原有设备陈旧落后，丧失部分或
全部使用价值。又叫技术性无形磨损。其后果是生产率大大低于
社会平均水平，因而生产成本大大高于社会平均水平。
第十章 设备管理

## Slide 13: 第十章 设备管理
（三）设备故障曲线
1、设备故障：
设备在其寿命周期内，由于磨损或操作使用等方面的原因，
使设备暂时丧失其规定功能的状况。
（1）突发故障：突然发生的故障。发生时间随机，较难预
料，设备使用功能丧失。
（2）劣化故障：由于设备性能的逐渐劣化所引起的故障。
发生速度慢，有规律可循，局部功能丧失。
2、设备故障率：
单位时间内故障发生的比率。

## Slide 14
3、设备故障曲线（规律）
实践证明，可维修设备的故障率随时间的推移呈图示曲线形状，这
就是著名的“浴盆曲线”。设备维修期内的设备故障状态分三个时期：
（1）初始故障期
故障率由高而低。材料缺陷、
设计制造质量差、装配失误、操
作不熟练等原因造成。
（2）偶发故障期
故障率低且稳定，由于维护不
好或操作失误造成。最佳工作期。
（3）耗损故障期
故障率急剧升高，磨损严重，
有效寿命结束。
第十章 设备管理
时间
故障率
初始故障期
偶发故障期
耗损故障期
故障率曲线（浴盆曲线）

## Slide 15
（四）设备维修的基本内容
1、设备的维护保养和检查
（1）维护保养：是指人们为保持设备正常工作以及消除隐患
而进行的一系列日常保护工作。按工作量大小和维护广度、深度：
①日常保养：重点对设备进行清洗、润滑、紧固、检查状况。由
操作人员进行。
②一级保养：普遍地进行清洗、润滑、紧固、检查，局部调整。
操作人员在专业维修人员指导下进行。
③二级保养：对设备局部解体和检查，进行内部清洗、润滑。恢
复和更换易损件。由专业维修人员在操作人员协助下进行。
④三级保养：对设备主体进行彻底检查和调整，对主要零部件的
磨损检查鉴定。由专业维修人员在操作人员配合下定期进行。
第十章 设备管理

## Slide 16
（2）设备的检查： 对设备的运行状况、工作性能、零件的磨
损程度进行检查和校验，以求及时地发现问题，消除隐患，并能针
对发现问题，提出维护措施，做好修理前的各种准备，以提高设备
修理工作的质量，缩短修理时间。 日常检查 定期检查
2、设备修理
设备修理是对设备的磨损或损坏所进行的补偿或修复。其实质
是补偿设备的物质磨损。
（1）设备修理的类型
①小修：对设备进行的局部修理。拆卸部分零部件。
②中修：对设备部分解体，工作量较大。
③大修：全面的修理，对设备全部拆卸分解，彻底修理。
第十章 设备管理

## Slide 17: 第十章 设备管理
（2）设备的修理定额
①修理复杂系数 是表示设备修理复杂程度的基本单位
机械修理复杂系数（C620车床）、电气修理复杂系数（0.6kw防护式异步鼠笼电动机）、专用设备修理复杂系数
②修理劳动量定额
是指企业为完成机器设备的各种修理工作所需要的劳动量标准。
③设备修理停歇时间定额
是指设备交付修理开始至修理完工验收为止所经过的时间。
④修理周期 是指新设备由开始使用至第一次大修的间隔时间；或指相邻两次大修的间隔时间。
⑤修理周期结构 是指在一个修理周期内所安排的各种检修的次数和次序。
⑥ 修理间隔期 是指相邻两次检修的间隔时间。

## Slide 18
3、设备维修制度
（1）计划预修制：按照预防为主的原则，根据设备磨损理论，有计划地对设备进行日常维护保养、检查、校正和修理，以保证设
备正常运行。主要内容：日常维护、定期检查、计划修理。
（2）计划保修制：有计划地对设备进行三级保养和修理。有：三级保养加大修；三级保养、小修加大修；三级保养、小修、中修
加大修。
第十章 设备管理

## Slide 19
（3）全面生产维修制度（Total productive maintenance,TPM）
全员参加的、以设备综合效率为目标的、以设备一生为对象的生产维修制。
[基本思想] 全效益、全系统、全员参与

## Slide 20
四、设备的更新与改造
（一）设备寿命与设备更新
1、设备寿命：指设备可运行的年限。
（1）物理寿命：无法运行
（2）技术寿命：无形磨损导致丧失使用价值
（3）经济寿命：年平均费用最低
（4）折旧寿命：提完折旧
2、设备更新：用新型设备更换原有的技术落后或经济上不
合理的旧设备。有原型更新和技术更新两种方式。
第十章 设备管理

## Slide 21
（二）设备的技术改造
1、概念：设备的现代化改装，广义的设备更新方式。是
针对设备的无形磨损而采取的局部补偿的设备更新方式。贯穿
于设备使用的整个过程。
2、内容：
（1）大型设备进行现代化改造
（2）将普通设备改造成专用设备
（3）对设备的重点部件进行改造
3、特点：
（1）相关性强 （2）针对性强
（3）适应性广 （4）经济性好
第十章 设备管理