## Slide 1
第二节 微程序控制器原理
4.2.1 微程序控制的基本思想
1. 若干微命令编制成一条微指令，控制实现
一步操作；
2. 若干微指令组成一段微程序，解释执行一
条机器指令；
3. 微程序事先存放在控制存储器中，执行机
器指令时再取出。
1. 若干微命令编制成一条微指令，控制实现
一步操作；
2. 若干微指令组成一段微程序，解释执行一
条机器指令；
CPU的构成
引入了程序技术，使设计规整；
引入了存储逻辑，使功能易于
扩展。

## Slide 2
4.2.2 组成原理
1.主要部件
（1）控制存储器CM
功能：
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
存放微程序。
CM属于CPU，不属于主存储器。

## Slide 3
（2）微指令寄存器 µIR
功能：
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
存放现行微指令。
微命令字段：
提供一步操作所需的微命令。
微地址字段：
指明后续微地址的形成方式。
提供微地址的给定部分。
(微操作控制字段)
(顺序控制字段)

## Slide 4
（3）微地址形成电路
功能：
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
提供两类微地址。
微程序入口地址：
由机器指令操作码形成。
后续微地址：
由微地址字段、现行微地
址、运行状态等形成。

## Slide 5
2.工作过程
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
取指微指令
（1）取机器指令
CM
取指微指令
µIR
控制存储器
取指微指令
微命令字段 微地址字段
译码器
微命令序列
IR
微命令字段
译码器
控制存储器
微命令
主存
机器指令
微命令字段 微地址字段
IR
译码器
微命令序列

## Slide 6
（2）转微程序入口
IR
操作码
微地址形成电路
入口
µAR
微命令字段
CM
首条微指令
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
取指微指令
控制存储器
取指微指令
微命令字段 微地址字段
译码器
微命令序列
IR
控制存储器
微命令字段 微地址字段
译码器
微命令序列
微地址
形成电路
IR
微地址寄存器
微地址
形成电路
控制存储器
微地址寄存器
微命令字段 微地址字段
（3）执行首条微指令
控制存储器
译码器
µIR
µIR
译码器
微命令字段 微地址字段
微命令序列
微命令
操作部件

## Slide 7
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
（4）取后续微指令
微地址字段
现行微地址
运行状态
微地址形成电路
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址
形成电路
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址寄存器
后续微地址
µAR
微地址
形成电路
控制存储器
CM
后续微指令
µIR
微地址寄存器
微命令字段 微地址字段

## Slide 8
（5）执行后续微指令
同（3）
微地址
形成电路
IR
PSW
PC
微地址寄存器
µAR
控制存储器
CM
译码器
微命令序列
微命令字段 微地址字段
µIR
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址
形成电路
微命令字段 微地址字段
PSW
微地址寄存器
微地址寄存器
微地址
形成电路
微地址寄存器
微命令字段 微地址字段
（6）返回
微程序执行完，返回CM
(存放取指微指令的固定单元)。

## Slide 9
4.2.3 微指令格式和编码方法
1.格式分类
（1）垂直型微指令
优点：
一条微指令定义并执行几种并行的基本操作。
微指令短、简单、规整，便于编写微
程序。
缺点：
微程序长，执行速度慢；工作效率低。
（2）水平型微指令
一条微指令定义并执行一种基本操作。
优点：
缺点：
微指令长，编写微程序较麻烦。
微程序短，执行速度快。

## Slide 10
（3）混合型微指令
微指令不长，便于编写；微程序不长，执行
速度加快。
在垂直型的基础上增加一些不太复杂的并行
操作。
例.长城203微指令
AI BI ZO AOP MOP KK ST
3 3 3 3 4 4 4
运算器输入控制
运算器输出控制
操作类型控制
访M、I/O控制
常数
辅助操作

## Slide 11
2.编码方法
（1）直接控制法
例. 某微指令
微命令按位给出。
不需译码，产生微命令的速度快；
信息的表示效率低。
C0 R W
1 1 1
C0=
0 进位初值为0
1 进位初值为1
R=
0 不读
1 读
0 不写
1 写
W=
微指令中通常只有个别位采用直接控制法。

## Slide 12
（2）分段直接编译法
例.对加法器输入端进行控制。
微命令由字段编码直接给出。
000 不发命令
微指令中设置AI字段，控制
加法器的输入选择。
加法器
A
B
R、C
D、E
R、C
D、F
AI
3
010 C A
100 F B
…
001 R A
010 C A
011 D B
011 D B
？
微命令分组原则：
同类操作中互斥的
微命令放同一字段。
不能同时出现
C
D

## Slide 13
操作唯一；
加法器A输入端的控制命令放
AI字段，B输入端的控制命令
放BI字段。
加法器
A
B
R、C
D、E
R、C
D、F
000 不发命令
010 C A
100 E A
001 R A
011 D A
C
D
AI BI
3 3
010 C A
000 不发命令
010 C B
100 F B
001 R B
011 D B
011 D B
AI：
BI：
一条微指令能同时
提供若干微命令，便于组织各种操作。
编码较简单；

## Slide 14
（3）分段间接编译法
例.
微命令由本字段编码和其他字段解释共同给
出。
C =
C A
1) 设置解释位或解释字段
解释位
1 A为某类命令
0 A为常数
2) 分类编译
按功能类型将微指令分类，分别安排各类微
指令格式和字段编码，并设置区分标志。
例.DJS-220 微指令分两类。

## Slide 15
（4）其他编码方法
微指令
CPU方式(触发器C=0)
I/O方式(触发器C=1)
1) 微指令译码与机器指令译码复合控制
全加器运算方式控制
C = 0
QC
15 16 17
C = 1
QC’ JCC’
15 16 17
通道专用
例.
机器指令
寄存器号
寄存器传A
微指令
译码器
译码器
001
R A
R1
A门

## Slide 16
例.
2) 微地址参与解释
004
微地址
指令操作码
1.微程序入口地址的形成
微指令
取指标志
变址标志
011
4.2.4 微地址形成方式
微程序入口
功能转移
（1）一级功能转移
各操作码的位置、位数固定，一次转换成功。
入口地址=页号，操作码

## Slide 17
例.
机器指令1
0F(8位)
入口地址=000FH
CM
机器指令2
10(8位)
入口地址=0010H
000F
0010
无条件转 微地址1
微地址1
微程序1
无条件转 微地址2
微地址2
微程序2
功能转移
功能转移
0页

## Slide 18
（2）二级功能转移
各类指令操作码的位置、位数不固定，
分类转：
需两
次转换。
指令类型标志
区分指令类型
功能转：
指令操作码
区分操作类型
例.某指令系统：
双操作数指令的操作码占4位，其中
高两位为00，即双操作数指令类型标志；
单操作数指令的操作码占6位，其中
高两位为01，即单操作数指令类型标志。

## Slide 19
加法指令
0001(4位)
CM
减法指令
0010(4位)
无条件转 100000
1000000001
无条件转 1000
功能转移
功能转移
求补指令
011100(6位)
(1K)
分类转移
给定入口高6位
1000000010
无条件转 加法地址
无条件转 减法地址
分类转移
给定入口高4位
1000011100
无条件转 求补地址
加法地址
加法微程序

## Slide 20
（3）用可编程逻辑阵列PLA实现功能转移
入口地址 1
PLA
IR
入口地址 2
2.后续微地址的形成
（1）增量方式
以顺序执行为主，辅以各种常规转移方式。

## Slide 21
顺序：现行微地址+1。
跳步：现行微地址+2。
无条件转移：现行微指令
给出转移微地址。
CM
A
A+1
A+2
B
B
条件转移：现行微指令给
出转移微地址和转移条件。
B
转移条件 C
C
(条件满足)
(条件不满足)
转微子程序：现行微指令
给出微子程序入口。
转移条件 C
D
D
微子程序
返回微主程序：现行微指
令给出寄存器号。
A+1
R
R

## Slide 22
微指令
给定后续微地址
高位部分
（2）断定方式
由直接给定和测试断定相结合形成微地址。
给定部分 断定条件
指明后续微地址低
位部分的形成方式
例1.
微指令
D（给定） A（条件）
2位
位数可变
微地址10位，
约定：
A=
01
10
微地址低4位为操作码，D给定高 位；
微地址低3位为机器指令目的寻址方式
微地址低3位为机器指令源寻址方式
6
7
11
编码，D给定高 位；
编码，D给定高 位。
7
16路分支
8路分支
8路分支

## Slide 23
例2.
微指令
设微地址10位，4个状态触发器T1～T4，
微程序可按它们的状态转移。
给定
D A B 后续微地址
00001010
D(8位) A(2位) B(2位)
条件
A 低位地址
00 0
01 1
10 T1
11 T2
B 最低位地址
00 0
01 1
10 T3
11 T4
00
01
0000101001
01
10
T3
0
1
0000101010
0000101011
10
11
T1
T4
00
01
10
11
0000101000
0000101001
0000101010
0000101011

## Slide 24
同步控制，用统一微指令周期控制各条微指
令执行。
P
4.2.5 微程序时序安排
微指令周期
微指令
打入 µIR
二级时序：
控制数
据通路
操作
结果打
入目的
地，
读取后续
微指令
后续微
地址打
入 µAR
时钟周期

## Slide 25
4.2.6 微程序控制方式优缺点及应用
1.优点
（1）设计规整，设计效率高；
（2）易于修改、扩展指令系统功能；
（3）结构规整、简洁，可靠性高；
（4）性价比高。
2.缺点
（1）速度慢
访存频繁
转移较多
（2）执行效率不高
3.应用范围
用于速度要求不高、功能较复杂的机器中。
特别适用于系列机
未充分发挥数据
通路本身具有的
并行能力