## Slide 1
第十六章 电压 电阻
第1节 电压PPT课件免费下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
如图按所画电路元件，用导线将电路连接起来。
思考：
没有干电池，闭合开关，灯泡还会发光
吗？为什么这种情况下电路中不能形成电流？
电源的作用是什么？

## Slide 3
比较水流和电流的相似处
电路中形成持续电流的条件是什么?
1、闭合电路
2、有电压的存在
抽水机
水压
水流
电 源
电压
电流
类 比

## Slide 4
分别用一节电池、两节电池对小灯泡供电，两次实验小灯泡的亮度相同吗？
你认为是什么原因引起的？
较暗
较亮

## Slide 5
1、电压是形成电流的原因。
2、电源是提供电压的装置。
3、电压符号： U
(推动电荷)
一、电压
4、国际单位：伏特，简称伏(V)。
常用单位:
千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)等。
1千伏＝1000伏 1伏＝1000毫伏 1毫伏＝1000微伏

## Slide 6
起电机两个放电球之间的电压高达几万伏。
一节干电池的电压：1.5v
家用电器：220v

## Slide 8
电源之父：伏特
伏特是意大利物理学家。善于
思考、喜欢探求、勇于实践的他在青少年时期就开始了电学实验，他读了很多电学的书，他的实验超出了当时已知的一切电学知识。1800年3月20日他宣布发明了伏打电堆，这一神奇发明，对电学的研究具有划时代的意义.伏特被称为“电源之父”。后人为纪念这位著名的物理学家，把电压的单位规定为伏特。

## Slide 9
水果 = “电源”
它为发光二极管提供了“电 压”，使自由电荷在电路中定向运动起来。
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 10
二、电压的测量
1．用来测量电压大小的仪表：
电压表
2．实验室的电压表有三个接线柱：
“—”、“3”、“15”
3、两个量程：
o～3伏和O～15伏
分度值分别为 ：
O．1伏和O．5伏。
观察此表的外部结构，
你可以获得哪些信息？
电压表的符号：－ V －

## Slide 11
观察电压表
电压表：
外观
接线柱
量程
分度值

## Slide 12
总结：电压表的使用。
（1）必须把电压表并联在被测电路的两端
（2）使用时必须让电流从“+”接线柱流进去， 从“－”接线柱流出来。
（3) 被测电压不能超过电压表的量程（试触）
（4）允许电压表直接连入电源两极上测电源电压

## Slide 13: 实验一：测量两节干电池的电压
（1）电池串联
（2）电池并联

## Slide 14
实验二：测量小灯泡的电压

## Slide 15
想一想：
电压表、电流表在使用上有哪些相同点和不同点？

## Slide 16
电压表与电流表(相同点)
1、使用前都要校零。
2、使用时必须让电流从“+”接线 柱流进去，从“－”接线柱流出来。
3、被测电流或电压的大小都不能超出电表的量程。

## Slide 17
序号 | 电流表 | 电压表
1 |  | 
并联在电路两端
可以与电源直接相连
不能与电源直接相连
0～3V
0～15V
两个量程
2
3
串联在电路中
两个量程
0～0.6A
0～3A
电压表与电流表(不同点)

## Slide 18
小结：

## Slide 19
1．两个表的读数各是多少？
量程0~3 V 1.6 V
量程0~15 V 8 V
练一练

## Slide 20
2 V
2．三个表的读数各是多少？
12.5 V
1 V

## Slide 21
3．连接电路，使小灯泡发光并且用电压表测量小灯泡两端的电压。

## Slide 22
4．画出对应的电路图。
V

## Slide 23
5.如图所示为用电压表测量
灯泡两端电压的电路图，
其中正确的是（ ）
A．图 A B. 图 B
C．图 C D．图 D
D

## Slide 24: 6.下列各图中电压表分别 测量的是哪两端电压？
图1
L2
L1
V
+
-
L2
L1
+
-
L2
L1
V
+
-
甲
乙==
丙
V
U1
U2
S
S
S
L1 两端电 压
L2两端
电 压
L1、L2 两 端
总 电 压

## Slide 25
7.下图是用电压表测灯泡两端电压的电路，
其中电压表使用正确是（ ）
A
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 26
L2
L1
8.把图中的电路元件连接成电路。要求两个灯泡是串联的,电压表能测出灯L1的电压,电流表能测出灯L2的电流。

## Slide 27
作业：
1、课本59页动手动脑学物理
2、练习册29页--30页
3、预习第二课

## Slide 28
1、电压用字母 表示。
2、电压的国际单位是 ，简称 ，用符号 表示。
3、1千伏= 伏，1伏= 毫伏，1毫伏= 微伏
4、常见的电压值：一节普通干电池 伏，一只蓄电池 伏，对人体的安全电压 伏，家庭照明电路 伏。
U
伏特
伏
V
1000
1000
1000
1.5
2
不大于36
220
【练习题】

## Slide 29
5、电压表是用来测量 大小的仪器，符号是 。
6、实验室用的电压表有三个接线柱，两个量程是 和 ，最小刻度值分别为 伏和 伏。
电压
0--3V
0--15V
0.1
0.5

## Slide 30
7、电压表的使用
（1）、必须把电压表 联在被测电路的两端
（2）电压表的“+”接线柱应接在跟电源 相连的那一端。
（3）被测的电压不能超过电压表的 。
并
正极
量程

## Slide 31
8、有关电路中电压和电流关系的说法中，不正确的是（ ）
A 电路中有电压，一定形成电流
B 电路中有电流，必须要有电压
C 电路中没有电压，一定没有电流形成
D 电路中没有电流，可能有电压

## Slide 32
10．在下面各电路图的A、B圆圈中填上适当的字母，表示不同的电表，并在图中标明正负接线柱。
9、填空
(1)电压使电路中形成＿＿的原因，＿＿是提供电压的装置。
(2)220伏=＿＿＿千伏=＿＿＿＿毫伏。
电流
电源
0.22
2.2×105
V
A
A
A
V
V
＋ －
＋ －
＋ －
－
＋
－
＋
－
＋

## Slide 33
10、说出下列电压表测的是什么电压？

## Slide 34
L2
L1
11.把图中的电路元件连接成电路。要求两个灯泡是串联的,电压表能测出灯L1的电压,电流表能测出灯L2的电流。

## Slide 35
12、说出A、B、C中用电压表测灯泡电压不恰当的地方。
+
3
15
A
+
3
15
4.5V
B
C

## Slide 36
甲
乙
13、指出甲、乙电压表的测量示数产生的原因，并说出纠正的方法。

## Slide 37: 14、下列岛电路图中，电流表和电压表使用均正确的是图 [ ]

## Slide 38
15、关于电压的说法，正确的是（ ）
A电路断开后，电路中电流为零，因此电源电压也为零。
B电路两端只要有电压，电路中就一定有电流。
C电路中只要有电流，电路两端一定有电压。
D用电压表测电压时，可把电压表串入电路中。
E.电压是产生电流的必要条件

## Slide 39: 中考题回顾 <1>
如果某次电学实验不能正常进行，需要判断干电池是否报废，可取一节干电池，用电压表来测量它的电压，下列步骤中正确的是 ( )
①把电压表的正接线柱与干电池的负极接触，负接线柱与正 极接触
②在刻度盘上读出电压值
③选择电压表的量程为3 V
④把电压表的负接线柱与干电池的负极接触，正接线柱与正 极接触
⑤选择电压表的量程为15V
A．③②① B．①⑤③ C．③④② D．①④②
Ｃ

## Slide 40
在用电压表测量电压时，如果不能估计出被测电压的范围，应该先用电压表的大量程进行试触．某次实验中，只知道电压不超过安全电压，所用电压表如图所示．关于试触后的操作，下列说法中正确的是( )
A．如果示数大于15 V，则需调换接线柱重新试触
B．如果示数大于15 V，则必须换用另一个量程更
大的电压表。
C．如果示数在3 V与15 V之间，则需调换接线柱
重新试触 。
D．如果示数小于3 V，则必须换用另一个量程更
小的电压表 。
中考题回顾 <2>
B

## Slide 41
电压表的使用方法：
1、校零：检查电压表的指针是否对准零刻度
线，如有偏差，进行较正。
2、并联：电压表必须并联在待测电路的两端，
应使电流从电压表的 “+” 接线柱 流入，从“－”接线柱流出。
3、被测电压的大小不能超出电压表量程。一
般先选用大量程进行试触，如电压表的示数在小量程范围内，则改用小量程。
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 42
用电压表测电压时，某同学
接入的是0~3V 的量程，却 在0~15V 的量程中读成了 10伏，则实际电压应该是（ ）V。
2

## Slide 43
【阅读】水中的高电压、人体电流
水中高压线----电鳗

## Slide 44: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>