## Slide 1
17.3 电阻的测量PPT课件免费下载
第十七章 欧姆定律
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
到目前为止，我们学习了电学知识中哪些基本物理量？这些物理量怎样测量？
想想议议
电流I
电压U
电阻R
电流表
电压表
？
由欧姆定律 可推出
由此可知，通过对电流和电压的测量来间接地测出导体的电阻，这种方法叫“伏安法”测电阻．
伏安法测量

## Slide 3
设计实验
为了减小误差，实验测量中要改变待测电阻两端的电压，多次测量电压及电流的值，根据每次电压及电流的值算出电阻，最后求出电阻的平均值。
在伏安法测电阻中，常用滑动变阻器来改变待测电阻两端的电压。
一、实验：伏安法测电阻

## Slide 4
1．写出实验步骤及实验数据记录表格；
2．按电路图连接电路，并进行测量；
3．将测量的数据记录在自己设计的记录表中；
4．根据测得的数据，利用欧姆定律算出电阻值；
5．多测几组数据，看看测得的电阻值是否一样。
一、实验：伏安法测电阻
实验要求

## Slide 5
用电压表、电流表间接测量电阻
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、
开关、导线、待测电阻。
实验目的
R=
U
I
一、实验：伏安法测电阻
实验报告
实验原理
实验器材

## Slide 6
1．连接电路时开关要断开，连接完电路要调节滑动变阻器到阻值最大端。
2． 连接好电路，在检查电路连接无误后要用开关试触，在确定电路完好后再闭合开关。
3 ．电压表和电流表要注意选择适当的量程和“+”“-”的接法。
4 ．记录数据时，应将开关及时断开。
5 .整理器材时，应先断开开关，并从电源两极先拆除。
注意事项
一、实验：伏安法测电阻
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 7
A
V
R
R'
S
一、实验：伏安法测电阻
实验报告
实验步骤
1．按电路图连接实物，调节滑动变阻器到阻值最大端；

## Slide 8
2．闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
一、实验：伏安法测电阻
实验报告
实验步骤
测量次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
3．计算每组的电阻的大小，并算出平均值。

## Slide 9
1．将上述实验中的定值电阻换成小灯泡，用同样的方法测定小灯泡的电阻。
2．多测几组数据，根据实验数据分别计算出小灯泡的电阻，比较计算出的几个数值，看看每次算出的电阻的大小相同吗？有什么变化规律吗？
3．如果出现的情况和测量定值电阻时不同，你如何解释？与同学交流一下。
二、实验：伏安法测小灯泡电阻
想想做做

## Slide 10
实物连接图
电路图
A
V
L
R
S
二、实验：伏安法测小灯泡电阻

## Slide 11
调节变阻器时，小灯泡两端电压不要超过它的额定电压过多，否则，会烧毁小灯泡。
二、实验：伏安法测小灯泡电阻
注意事项
A
V
L
R
S
测量次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
实验记录

## Slide 12
现象：小灯泡电阻随电压升高而变大。
原因：小灯泡两端电压越高，灯越亮，灯丝温度就越高，而金属的电阻随温度升高而增大，所以说灯丝电阻会随亮度变化而变化的。
结论：小灯泡电阻随温度（亮度）变化而变化。
注意：用不同温度下测得的阻值求平均值不妥。
二、实验：伏安法测小灯泡电阻
分析与论证

## Slide 13
1．用电压表和电流表测电阻时，它的依据是_____；已知电压表和电流表示数如图所示，则电压表读数是_____，电流表读数是_ ___，被测电阻是__ ___。
课堂练习
R=
U
I
12.5V
0.32V
39.1Ω

## Slide 14
2．一个额定电压为3.8V的小灯泡，小明在1.2V下测出它的电阻，接着又将灯泡两端电压调到3．8V测出其电阻，小明发现后一次电阻比第一次大得多，这是因为( )
A．实验方法不对
B．实验误差
C．导体的电阻跟温度有关
D．实验错误
C
课堂练习

## Slide 15
3．一个20Ω的电阻，接在由4节干电池串联的电源上，要测这个电阻中的电流和两端的电压，电流表、电压表选的量程应为 ( )
A．0～0.6A，0～3V
B．0～0.6A，0～15V
C．0～3 A，0～3 V
D．0～3 A，0～15 V
B
课堂练习
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 16
4．某同学按下图所示电路连好实验器材后，闭合开关，灯泡正常发光，但电压表指针不动，这可能是 ( )
A．电流表烧坏，电路开路
B．电流表完好，与电流表相
连的导线断了
C．电压表接线柱处导线短路
D．电压表接线柱处导线断路
C
A
V
L
R
S
课堂练习

## Slide 17
5.有一个阻值未知的电阻器Rx，我们要测出它的阻值．但手边只有一个电池组、一个开关、一个电压表、一个已知阻值为R0的电阻和若干条导线。请你想办法测出Rx的阻值，写出你设计的实验方案。
① 电路图：
② 实验步骤：
③ 待测电阻Ｒx的表达式：
(1)按照电路图连接好电路。
(2)闭合开关，用电压表分别测出Ｒ0两端电压Ｕ0和Ｒx两端电压Ｕx。
(3)计算出电阻,整理实验器材。
课堂练习

## Slide 18
6.有一个阻值未知的电阻器Rx，我们要测出它的阻值．但手边只有一个电池组、一个开关、一个电流表、一个已知阻值为Rx的电阻和若干条导线。请你想办法测出Rx的阻值，写出你设计的实验方案。
① 电路图：
待测电阻Ｒx的表达式：
课堂练习

## Slide 19
7.现有下列器材，电流表（0～0.6A 0～3A）、电压表（0～3V 0～15V）、滑动 变阻器（10Ω 2A）、4V电源、待测小灯泡的电阻（正常发光的电压为2.5V，电阻为6Ω左右）、开关一只、导线若干。要求用伏安法测定小灯泡正常发光时灯丝的电阻，测量时两表的指针要偏过表面刻度盘的中线。
（1）试画出电路图；
（2）电流表的量程应为 ,电压表的量程为 ；
（3）下列步骤的合理排列顺序为 。
A . 闭合开关
B .将测出的数据填入表格中
C . 计算被测小灯泡的电阻
D .读出两表的示数
E .断开开关
F .将滑动变阻器的阻值调到最大位置
G .根据电路图连接电路
H .调节滑动变阻器使电压表示数为2.5V
0～0.6A
0～3V
E 、F 、G、 A、H 、D、 B、 E、 C
课堂练习

## Slide 20: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 21
找错
作业布置：《能力培养与测试》P39第17.3节
再见