## Slide 1
第十九章 生活用电
第3节 安全用电PPT课件免费下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
学习目标
1.知道电压越高越危险；
2.了解导致触电的原因，知道安全用电的原则；
3.了解雷电的危害及避雷针的作用。

## Slide 3
电的危害
不懂得安全用电知识就容易造成触电身亡、电气火灾、电器损坏等意外事故，所以， “安全用电，性命攸关”。

## Slide 4
你们见过这些标志吗？你知道这些标志的意思吗？
为什么电压越高越危险？
为什么下雨时不能在大树下避雨？

## Slide 5
小故事：小红买电池
小红家里的电视遥控器的电池没电了，爸爸让小红赶紧到超市买两节电池，可小红磨蹭了半天也没行动，问其
原因，她说她不敢，怕让电池
电着了。
“人体是导体，我要用手
拿电池，触电了可怎么办呀？”

## Slide 6
触电！

## Slide 7
电流很小！
没问题！

## Slide 8
电流/mA | 交流电（如家庭电路） | 直流电（如电池 ）
0.6～1.5 | 手轻微颤抖 | 无感觉
2～3 | 手指强烈颤抖 | 无感觉
5～7 | 手部痉挛 | 感觉痒热
8～10 | 难以摆脱电极，能摆脱手指剧痛 | 热感觉增强
20～25 | 手迅速麻痹，不能摆脱电极，剧痛，呼吸困难 | 热感觉大大增强，手部肌肉不强烈收缩
50～80 | 呼吸麻痹，心房震颤 | 强烈的热感觉，手部肌肉收缩、痉挛，呼吸困难
90～100 | 呼吸麻痹，延续3s心脏麻痹 | 呼吸麻痹
300以上 | 呼吸、心脏麻痹，肌体组织遭到电流的热破坏 | 
通过这个表格，你了解了哪些知识？

## Slide 9
想想议议
通过人体的电流达到100mA时，只要很短时间就会使人窒息、心跳停止，发生触电事故。已知某人两手间的电阻为10000，此时，刚好不小心两手抓到了36V电源两极上，他会不会触电？
因此安全电压为不高于36V的电压。
I= = =3.6mA＜100mA
U
R
36V
10000Ω
解：通过人体的电流

## Slide 10
问题1：阅读教材第113-114页，分组讨论：电压高低与有没有危险有关系吗？为什么电压越高越危险？
安全电压:
不高于36V的电压
根据欧姆定律，电阻一定时，电压越高，对人的生命危害越大。
一、电压越高越危险

## Slide 11
家庭电路的电压是220 V，远远超出了安全电压，一旦发生触电，很可能有生命危险。
二、常见的触电事故

## Slide 12
问题2：阅读教材第113~114页，分组讨论：①触电是怎么回事？对比两种触电的情况，仔细观察两图中造成触电事故的相同点，总结低压触电事故的原因。
二、常见的触电事故
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 13
火线
零线
二、常见的触电事故

## Slide 16
触电是怎么回事？
低压触电有哪几种方式？
有过大电流通过人体
低压触电的原因 ：
人体接触火线并构成了通路
二、常见的触电事故

## Slide 17
人体接触火线、零线
人体接触火线、大地
1．低压触电:
触电种类
单线触电
双线触电
单线触电和双线触电

## Slide 18
双线触电

## Slide 19
单线触电

## Slide 20
1、高压电弧触电：人与高压带电体距离到一定值时，高压带电体与人体之间会发生放电现象，导致触电。
2、跨步电压触电：高压电线落在地面上时，在距高压线不同距离的点之间存在电压。人的两脚间存在足够大的电压时，就会发生跨步电压触电。
2．高压触电

## Slide 21
跨步电压触电
电弧触电
2．高压触电

## Slide 22
怎 么 了 ？
想一想：

## Slide 23
怎么办？
想一想：

## Slide 24
此人无事爬上电线杆，头部已经被电流烧焦

## Slide 25: 触目惊心！
据权威部门统计：我国每年因各类触电事故死亡人数达万人以上，因触电造成的伤残人数更是达到了十几万人，这其中青少年是最大的受害者！

## Slide 26
不接触低压带电体；
安全用电原则
不靠近高压带电体。

## Slide 27
“想想议议”：日常工作和生活中哪些情况可能会引起触电呢？

## Slide 29
家庭电路中防止触电措施：
开关必须接在火线上；
螺丝口灯泡，尾部接火线；
有金属外壳的电器，外壳要接地。

## Slide 30
1、本来不应该带电的物体带了电
应警惕：
2、本来绝缘的，由于 绝缘破损而导了电

## Slide 31
这种方法行吗 ？
该怎么办呢？
讨论：
发现有人触电时又应该怎么办呢？
首先‗‗‗‗‗‗‗，然后进行抢救。绝对‗‗‗‗‗用手直接拉触电者。
切断电源
不能

## Slide 32
触电的急救
小结：触电的急救方法，首先切断电源或用绝缘棒挑开电线，绝对不能用手直接拉触电者，必要时进行人工呼吸。

## Slide 33
为了防止触电事故的发生，你认为家庭用电过程中应注意哪些问题？
交流讨论：
◆不接触低压带电体, 不靠近高压带电体。
◆更换灯泡，搬动电器前应断开电源开关。
◆不弄湿用电器，不损坏绝缘层。
◆保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
安全用电原则:
三、安全用电原则

## Slide 34
讨论：
1.谈谈自己家庭或学校有没有违反安全用电的地方？
三、安全用电原则
2.如因电线短路而失火，能否立即用水灭火？为什么？应该怎么办？
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 35
思考：在雷雨天气，你在家里看电视，大人会要求你把电视关掉，特别是有室外天线的电视机，还特意要提醒你将室外天线拔掉，这是为什么呢？
四、注意防雷
阅读教材第115页和教材第116页的STS，回答：
雷电是一种什么现象？有哪些危害？应该如何防雷呢？

## Slide 36
四、注意防雷
雷电是大气中一种剧烈的放电现象。云层之间、云层和大地之间的电压可达几百万伏至几亿伏，放电时的电流可达几万安至十几万安，产生很强的光和声。云层和大地之间的放电如果通过人体，能够立即致人死亡，如果通过树木、建筑物，巨大的热量和空气的振动都会使它们受到严重的破坏。

## Slide 38
四、注意防雷
雷电可把建筑物摧毁，使易燃易爆物体燃烧或爆炸，使电器设备的绝缘击穿、烧毁，造成人畜伤亡等等。凡是在地面上突起的建筑或设施，都有遭受雷击的危险.

## Slide 39
1.应该留在室内，关好门窗。
2.减少使用电话和手提电话。
3.切勿游泳或从事水上运动。
4.不要站在山顶及空旷场地。
5.应远离高大树木和桅杆等，
在空旷场地不宜打伞。
6.不宜开摩托车、骑自行车。
在生活中如何防雷？
四、注意防雷

## Slide 40
高大建筑物的顶部都有针状的金属物,通过很粗的金属线与大地相连，可以防雷，叫做避雷针。
四、注意防雷

## Slide 41
新式的避雷针
四、注意防雷

## Slide 42
我国古代建筑上的龙角形铁制装饰物
四、注意防雷

## Slide 43
四、注意防雷
现代建筑物上的避雷针

## Slide 44
高压输电铁塔最上面的两条防雷的导线
四、注意防雷

## Slide 45
雷电的好处
第一,在生命起源的过程中，雷电起到了重要的作用。洪荒时期，火山喷发的大量气体，在紫外线、宇宙空间辐射的作用和强烈的雷击下，产生了氨基酸，而使具有复制和繁殖能力的原始生命终于慢慢产生了。
第二,雷电给人类带来了火。由于雷击造成森林起火，启发了我们的祖先学会用火。
第三，雷电能净化环境。雷电发生时，强烈的电、光化学作用，会使部分氧气发生化学反应，生成具有杀菌作用的臭氧。
第四，雷电能治病。研究人员测试表明对气喘、烧伤、溃疡以及其他外伤的治疗有促进作用；
知识拓展

## Slide 46
盘点收获
畅所欲言
通过今天的学习，你学到了哪些知识？说出来和大家一起分享收获的喜悦！

## Slide 47
3．急救措施
2．安全用电原则
1．触电类型
低压触电
高压触电
单线触电
双线触电
高压电弧触电
跨步电压触电
不靠近高压带电器
不接触低压带电体
切断电源
用绝缘体将触电者与带电体分开
课堂小结

## Slide 48: 巩固提升：
1、以下做法，正确的是（ ）
A、用剪刀或绝缘柄破损的钳子剪带电的导线
B、电线上晾衣服
C、发现有人触电时应立即用手将触电者拉离带电体
D、发现输电线的断头落在地上，不要靠近，更不要去 拾
2、下列说法不正确的是，（ ）
A、在雷雨天，不要到大树下避雨
B、不要用湿布擦亮着的电灯
C、移动电器时，应先使它脱离电源
D、因输电线路短路引发火灾时，应立即泼水灭火
D
D

## Slide 49
3.图中哪些做法能确保安全用电？（ ）
A B C D
C

## Slide 50
4．（2011江苏连云港）以下四图所反映的做法中，符合用电安全的是（ ）
A.开关和灯泡的连接 B.测电笔的使用 C.电视天线与电线接触 D.湿手接触开关
B

## Slide 51
5.在一个雷雨交加的日子里，某村民到大树底下躲雨，不幸被雷电击中造成重伤，此后村内谣言四起，说什么“魔鬼缠身”，什么“前世没有修行好”等等，家里人在众人面前抬不起头，不但不送病人到医院医治，反而求神拜佛，导致病人耽误治疗。
（1）文中所述的观点对吗？________________________________________。
（2）为了避免类似事故的发生，人们在高大建筑物上安装了________________________。
（3）如果你遇到这种雷雨天气情况，你的做法是__________________________________。
不正确
避雷针

## Slide 52
6.站在高压输电线上的小鸟不会触电死亡的原因是( )
A、鸟是绝缘体不会触电
B、鸟能耐很高的电压不会触电
C、高压线外包有一层绝缘性能很强的材料
D、鸟只站在一根电线上两爪间的电压很小
D
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 53
7．(2011广东广州)图所示的电路中，正常发光的三盏灯突然全部熄灭，经检查保险丝完好，用试电笔插进插座的两孔，氖管均发光。造成这一现象的原因是（ ）
A．插座发生短路了
B．进户的火线断了
C．进户的零线断了
D．某盏电灯的灯丝断了
火线
零线
保险丝
图5
C

## Slide 54
小河头村王某的洗衣机突然不转了，请来了本村的小刘，小刘虽不懂多少电学知识，但胆子大，敢动手。洗衣机锈迹斑斑，放在厨房一角，电源线的插头在不远墙上，由于家里没有安装三孔的插座，就换成二脚的，多年来倒也好使，啥事也没有。
小刘拿来了工具，打开洗衣机，用手
东摸西摸，嘴里说：“小意思，无非是接
触不良。”王某心想：“小刘的确有胆量，
修洗衣机也不用断电。”突然，小刘身子
一颤，倒在洗衣机上。
王某吓坏了！大喊：“有人触电了。”
人们赶忙找来南屏卫生院丁医生，赶到
现场，切断了电源，经抢救无效，触电身亡。
问题：
阅读上面短文，根据安全用电常
识，简要提出文中悲剧的原因？

## Slide 55: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 56
布置作业:
1. 调查生活中防止触电的方法。自己家里的用电器怎样防止触电？
2.完成本节课后练习。