## Slide 1
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2: 研究运动需先学会长度和时间的测量
创设情境引入新课

## Slide 3
人们的感觉总是可靠的吗？
要对物体的某些情况进行定量的描述，必须采用科学的测量工具：
温度计
时钟
天平
刻度尺

## Slide 4: 一、国际单位制（SI）
1、单位
测量某个物理量时用来进行比较的标准量叫做单位。
2、国际单位制（SI）
国际统一的单位

## Slide 5: 二、长度的测量
长度！
1、长度的单位
国际单位制中，基本单位是米，符号m
常用的还有：
千米(km)，分米(dm)，
厘米(cm)，毫米(mm)，
微米(μm)，纳米(nm)

## Slide 6
同米的关系：
1分米（dm）＝0.1米＝10-1米
1千米（km）＝1000米＝103米
1厘米（cm）＝0.01米＝10-2米
1毫米（mm）＝0.001米＝10-3米
1微米（μm）＝0.000001米＝10-6米
小资料：
1883年规定：光在真空中
29979248分之一秒内通过的长度定义为1m
1纳米（nm）=0.000000001米=10-9米

## Slide 7
2、长度的测量工具

## Slide 8
(1)正确选择刻度尺
根据测量需要选择合适的刻度尺
先估测，然后选择量程！
3、刻度尺的使用

## Slide 9
(2)正确观察刻度尺
观察刻度尺的零刻度线、量程、和分度值。

## Slide 10
(3)正确放置刻度尺
刻度尺尽可能靠近被测物，不能歪斜。

## Slide 11
(4)读数
读数时视线垂直被测物和刻度尺。
×
√

## Slide 12
判断正误

## Slide 13
请读数

## Slide 14
记录测量结果既要有准确值还要注明单位

## Slide 15
记录结果时要有单位
读数包含两部分：准确值和一位估计值
读数时视线垂直被测物和刻度尺。
读数

## Slide 16
4、长度测量的特殊方法

## Slide 17
1、辅助工具法
适于测圆、圆柱体的直径和圆锥体的高
长度测量的特殊方法

## Slide 18
2、软线、轮子法
适于测较短的曲线，例如地图册上的铁路线长
适于测较长的曲线例如运动场的跑道
长度测量的特殊方法
免费ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/

## Slide 19
3、累计法
适于测纸厚，细丝直径
长度测量的特殊方法
回16张

## Slide 21: 三、时间的测量
1、时间的单位
国际单位制中，主单位是秒，符号s
常用的还有：
小时(h)，分钟(min)
2、时间的测量工具
钟表，停表（秒表）

## Slide 22
钟表
停表
想想做做：说出分度值

## Slide 23: 停表读数问题
长针转一周，时间为30秒；短针转一周，时间为15分。
停表长针每走十次，才一秒，故其分度值为0.1秒
停表长针每个位置对应的读数可能为两个值中的一个，至于究竟是哪个值，需要根据短针读数确定。两个值相差30秒。

## Slide 24
短针读数大于2分30秒
长针读数11.65秒或者41.65秒
准确2分41.65秒

## Slide 25: 想想议议： 古人和现代人是如何测量时间的？

## Slide 26
四、测量的误差
1、误差：是测量值和真实值的差异
测量工具和测量方法的限制，测量人
3、减小误差的方法：
2、误差的来源
多次测量取平均值（重点，常用）
使用精密的测量工具
改进测量方法

## Slide 27
注意：误差不是错误
测量错误是由于不遵守测量仪器的使用规则、读数时粗心造成的，是不该发生的，能够避免的。
误差是不能避免的，只能尽量减小。
例题：1、下列说法正确的是（ B ）
A、只要测量方法正确就不会有误差；
B、测量时误差是不可避免的；
C、选择精密的测量工具可以避免误差；
D、多次测量取平均值可以消除误差。

## Slide 28
练习一

## Slide 29
练习二

## Slide 30
练习三

## Slide 31
练习四
免费ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/

## Slide 32
练习五

## Slide 33
测量某物体长度，测量结果分别是：25.0cm,25.1cm,25.12cm,25.3cm,26.4cm, 则测量结果中 数据是不合理，
数据是不正确的，测量所使用刻度尺的分度度是 1cm ，物体的长度更接近 25.1cm .
25.12cm
26.4cm
练习六

## Slide 34: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 35
用一把学生的三角尺，测得一个物体的高度，共得五组数据如下：
（1）4.57cm；（2）4.56cm；（3）4.44cm； （4）4.58cm；（5）4.59cm.其中有问题的数据是哪个？ 。该物体高度比较正确的值应为多大？ 。
例题7