## Slide 1
家庭电路课件PPT打包下载
第十九章 生活用电
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
电能表
插座
熔断器
开关
闸刀开关
灯座
断路器
你认识它们么？

## Slide 3
1．家庭电路由哪些部分组成，能说清楚各部分的作用。
2．怎样辨别火线和零线？了解三线插头的使用与漏电保护器的作用。
学习目标

## Slide 4
由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成。
一、家庭电路的组成

## Slide 5
家庭电路的组成和连接方法
火线
零线

## Slide 6
电能表上有_____根导线与其连接，
如何连接？
1
2
3
4
1,3进;2,4出
问题：
4
1电能表：

## Slide 7
1．电能表
（1）作用：
（2）安装：
测量用电器消耗电能的多少。
安装在干路上，在总开关之前。
123.4 kw ·h
（3）读数：

## Slide 8
2．总开关
串联在干路中，控制室内全部电路的通与断。

## Slide 9
3．保险装置
① 作用：
② 材料：
③ 注意：选用合适规格的保险丝，不能用铜丝
或者铁丝代替。
电路中电流过大时，保险丝熔断，自动切断电路，起到保护作用。
由电阻率较大、熔点较低的铅锑合金制成。
插入式保险盒
保险丝

## Slide 10
保险丝
封闭管式熔断器

## Slide 11
熔断器：
(1)熔断器有＿＿＿＿熔断器和＿＿＿熔断器两种
封闭管式
插入式
(2)熔断器内装有＿＿＿＿:
a、保险丝作用：
保险丝
电路中电流过大时，保险丝自动熔断。
1、你认为保险丝一般由什么材料做比较合适？
思考：
2、如果选用的保险丝额定电流值太大或太小会怎样？

## Slide 12
c、保险丝选择：
保险丝的电流等于或稍大于电路中正常工作的电流。
b、保险丝材料：
一般由电阻率较大熔点较低的铅锑金属合金
做成的。
思考：小明家里新装了台空调，使用时保险丝
总是会熔断，线路负荷角度考虑没什么问题，
所以他干脆将保险丝换成了一根铜丝，你认为
小明的做法可取么，为什么？
切勿用铜丝或铁丝替代保险丝

## Slide 13
空气开关
3．保险装置
现在新建居民楼电路中的保险装置一般采用空气开关，空气开关安装在电能表后，当电路中的电流过大时，空气开关自动断开，切断电路，俗称跳闸。

## Slide 14
火线
零线
大地
用试电笔！
试电笔
0 V
220 V
220 V
如何辨别火线和零线？
二、火线和零线

## Slide 15
1．试电笔
（1）作用：辨别火线和零线。
（2）构造：
氖管
电阻
笔尖金属体
笔尾金属体
弹簧
二、火线和零线
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 16
（3）使用方法:
用手接触笔尾的金属体、笔尖金属体接触被测电路。若氖管发光，则接触的是火线，否则为零线。
试电笔的正确使用！

## Slide 17
错误的使用方法

## Slide 18
2．用电器与零线、火线的连接
（1）各用电器（插座）并联在电路中。
（2）控制用电器的开关要连接在火线和用电器之间。

## Slide 19
1．三线插头
三孔插座
三脚插头
三、三线插头和漏电保护器

## Slide 20
“左零右火上接地”
用电器金属外壳
插座
插头

## Slide 21
两孔插座
三孔插座
火线
零线
接地
接线方式

## Slide 22
2．漏电保护器

## Slide 23
作用：替代闸刀开关和熔断器
断路器：
触电保护器也是断路器的一种

## Slide 24
空气开关和漏电保护器在电路中分别起什么作用？这样安装有什么好处？
想一想
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 25
1．家庭电路由进户线、电能表、总开关、保险装置、用电器、导线等组成，了解各部分的作用。
2．用试电笔可以辨别火线和零线，了解三线插头的使用与漏电保护器的作用。
课堂小结

## Slide 26
1、插座和用电器并联
2、各用电器之间并联
3、用电器和控制它的开关之间是
串联的，且为了安全起见，火线过
来先接开关再接用电器。
4、插座有双孔和三孔之分
我发现了：

## Slide 27: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 28
。
。
220V
火线
零线
电能表
找别扭：在下图中找出你认为不合理的
电路连接。
..