## Slide 1
<number>
第3节 机械效率课件PPT免费下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
<number>
1.了解什么是有用功、额外功和总功。
2.理解什么是机械效率。
3.探究斜面机械效率跟哪些因素有关。

## Slide 3
<number>
想一想：你会采用哪种方法？

## Slide 4
<number>
②人做功
①人做功
1.对沙子做功
2.对桶做功
3.克服自重做功
③人做功
1.对沙子做功
2.对桶做功
3.对动滑轮做功
必须做的，对我们有用的功
不需要的，但又不得不做的功
——有用功
——额外功
4.克服摩擦做功
1.对沙子做功
2.对桶做功
3.克服摩擦做功

## Slide 5
<number>
要提升沙，必须将动滑轮和口袋也提升，同时还要克服摩擦做功。这些功是对人们无用但又不得不做的功：额外功。
提升沙是目的，有利用价值，对沙做的功是对人们有用的功：有用功。
有用功和额外功之和等于总功。
W有=G沙h
W总= W有+ W额
W总=Fs
有用功、额外功、总功

## Slide 6
<number>
一个人用水桶从井里打水,有用功是什么？额外功是什么？
若桶掉在水中,把装满水的桶捞起来,则有用功又是什么？额外功又是什么？
对水做的功为有用功，对桶做的功为额外功。
对桶做的功为有用功，对水做的功为额外功。

## Slide 7
<number>
请分别计算出三种情况下有用功、额外功和总功分别是多少？
请算出刚才的三种办法中有用功在总功中占的百分比。

## Slide 8
<number>
机械效率
1.定义：有用功跟总功的比值叫机械效率。
2.表达式:
因为机械效率是两个功的比值，因此没有单位。

## Slide 9
<number>
没有！因为有用功总小于总功，所以机械效率总小于1。
1.有没有机械效率为100%的机械？为什么？
2.怎样才能提高机械的效率？
减少额外功
改进结构，使其合理、轻巧
经常保养、定时润滑

## Slide 10
<number>
滑轮组：50%～70%
起重机：40%～50%
一些机械的机械效率

## Slide 11
<number>
抽水机：60%～80%
柴油机： 28%～40%

## Slide 12
<number>
一台起重机将重3600 N的货物提高4 m。如果额外功是9600 J，起重机做的有用功是多少？总功是多少？机械效率是多少？起重机在哪些方面消耗了额外功？
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 13
<number>
解:起重机提高物体的力等于物体的重力
F=G=3600 N
起重机提升重物所做的有用功
W有=Fh=Gh
=3600 N×4 m=14400 J=1.44×104 J
起重机做的总功
W总=W有+ W额
=14400 J+9600 J=2.4×104 J
因此,起重机的机械效率
η= W有/W总
=1.44×104 J/2.4×104 J=60%

## Slide 14
<number>
探究 斜面的机械效率
猜一猜：斜面的机械效率可能和哪些因素有关？
1.斜面的光滑程度
2.斜面的高度
3.斜面的长度
4.……

## Slide 15
<number>
利用下列器材：长木板、小木块、弹簧测力计、刻度尺。
说一说你的设计思路？

## Slide 16
<number>
探究斜面机械效率与斜面坡度的关系
1.测量小木块的重量，记录数据；
2.把小木块用弹簧测力计沿斜面匀速向上拉；分别记录拉力F、木块沿斜面移动的距离s、木块上升的高度h；
3.改变斜面的倾斜程度，重复步骤2.

## Slide 17
<number>
斜面倾斜程度 | 木块重量G/N | 斜面高度h/m | 拉力 F/N | 斜面长s/m | 有用功 W有/J | 总功 W总/J | 机械效率
较缓 |  |  |  |  |  |  | 
较陡 |  |  |  |  |  |  | 
很陡 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18
<number>
斜面的机械效率
斜面的机械效率跟斜面的光滑程度与斜面的坡度有关，斜面越光滑、坡度越小，机械效率越高。

## Slide 19
<number>
1.关于机械效率，以下说法正确的是（ ）
A.机械效率总小于1
B.单位时间里做功越多的机械，机械效率越高
C.做功越多的机械，机械效率越高
D.省力越多的机械，机械效率越高
A、D

## Slide 20
<number>
2.某机械的机械效率是75%，这说明使用这一装置做功
（ ）
A.总功是额外功的3倍
B.有用功是额外功的3倍
C.总功是有用功的3倍
D.额外功占总功的3/4倍
B
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 21
<number>
3.为了提高滑轮组的机械效率，以下做法中正确的是
（ ）
A.以较快的速度匀速提升重物
B.以较慢的速度匀速提升重物
C.增加承担物重的绳子股数
D.把滑轮做得更轻巧，减小滑轮在转动过程中的摩擦
D

## Slide 22
<number>
1.有用功、额外功、总功
2.机械效率:
3.斜面的机械效率跟坡度和光滑程度有关

## Slide 23: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 24
抓住今天，你就会前进一步；丢弃今天，你就会停滞不动。