## Slide 1
第十七章 欧姆定律
第4节 欧姆定律
在串、并联电路中的应用
幻灯片之家 http://www.eeppt.com
欧姆定律课件PPT模板免费下载

## Slide 2
串联分压
U1=
IR1=0.1A ×10Ω=1V
U2=
IR2=0.1A ×50Ω=5V
U1
U2
=
R1
R2
U1
U2
R1
R2
分压规律：分压与电阻成正比

## Slide 3: 串联规律
1) R=R1+R2 即串联总电阻等于各串联电阻之和。
2） 串联总电阻比任何一个分电阻都大，相当于增大了导
体的长度。
3) 串联分压 :
4) R串=nR1
U1
U2
=
R1
R2

## Slide 4
U1
U2
R1
R2
串联分压
U1
U2
=
R1
R2
电源电压U=3 V，电阻R1=1 Ω，R2=2 Ω，则
U1=___V，U2=___V。
U
U=27V，R1=1 Ω，R2=2 Ω，则U1=___V，U2=___V。
U=27V，R1=2 Ω，R2=4 Ω，则U1=___V，U2=___V。
U=27V，U1=18V， R1=2 Ω，则U2=___V，R2=___ Ω。
1
2
9
18
9
18
9
1

## Slide 5
一个小灯泡的电阻是8欧，正常工作时的电压是3.6伏，现在要把这盏灯直接接在4.5伏的电源上能行吗？应该_____联一个多大的电阻？
串联分压
4.5V
3.6V
8Ω
解：U2=U-U1=4.5V-3.6V=0.9V
R2=U2/I=0.9V/
0.9V
串
I=U1/R1=3.6V/8Ω=0.45A
0.45A=2Ω
答：应该串联一个2Ω的电阻。
此题小考必考！

## Slide 6: 如图所示，电源电压为6V，RX=5Ω,电压表示数为3V,则变 阻器连入的阻值为 Ω。若RX增大为10Ω电压表示数仍为3V。那么，变阻器连入阻值 为 Ω 可见，电压表示数不变，RX越大，变阻器连入阻值越 .
5
10
大

## Slide 7
ppt模板网站http://www.eeppt.com/

## Slide 8
并联分流
I1
I2
=
R2
R1
分流规律：分流与电阻成反比

## Slide 9: 并联规律
1）
2）并联总电阻比任何一个分电阻都小，相当于增大了导
体的横截面积
3）并联分流：
4）R=
R1
1
R2
1
R
1
=
+
即：并联总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和
R1
R2
I2
I1
=
n
R1

## Slide 11
答：电路中的总电流是0.5A；电阻R2的阻值是48Ω。
解：I1=U/R1=24V/80Ω=0.3A
I=I1+I2=0.3A+0.2A=0.5A
R2=U/I2=24V/0.2A=48Ω。

## Slide 12
解：I=U/R1=20V/40Ω=0.5A>0.2A
该电阻不能正常工作。
U1=I’R1=0.2A×40Ω=8V
U2=U-U1=20V-8V=12V
R2=U2/I’=12V/0.2A=60Ω
答：应串联一个60Ω的电阻。

## Slide 13
解：U=I1R1=0.15A×20Ω=3V
I2=I-I1=0.21A-0.15A=0.06A
R2=U/I2=3V/0.06A=50Ω
答：被测电阻R2的阻值是50Ω。

## Slide 14
解：I=U1/R2=2V/40Ω=0.05A
U2=U-U1=2.8V-2.0V=0.8V
R2=U2/I=0.8V/0.05A=16Ω
答：被测电阻R2的阻值是16Ω。

## Slide 15
(2013 威海)如图7所示电路，电源电压为12V，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，小灯泡始终不亮，电流表示数为零，电压表示数为12V，则电路发生的故障可能
是【 】
A．开关接触不良 B．电流表断路
C．滑动变阻器断路 D．灯泡断路
D
看看中考
ppt模板网站http://www.eeppt.com/

## Slide 16
（2013鄂州）在如图所示的电路中，闭合开关S，电路正常工作。一段时间后灯L熄灭，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小。将两用电器位置互换后再次闭合开关S，两个电表指针均发生明显偏转。若电路中只有一处故障，且只发生在灯L或电阻R上，则【 】
A．灯L短路 B．灯L断路
C．电阻R断路 D．电阻R短路
A
看看中考

## Slide 17
（2012菏泽）小军采用图4的电路，研究“通过某导体的电流与它的电阻关系”，他分别用5Ω和10Ω的电阻做两次实验，当完成第一次实验后，小军将A、B两点间的电阻R由5Ω更换为10Ω，闭合开关后，滑动变阻器应该（ ）
A.保持变阻器滑片不动;
B．将变阻器滑片向右移动;
C．将变阻器滑片向左移动;
D．更换阻值更大的滑动变阻器。
C
看看中考

## Slide 18
（2013南充）如图所示的电路中，电源电压恒定，R1为定值电阻，闭合开关S,滑动变阻器R2的滑片P由B端移到a端的过程中、下列说法正确的是（ ）
A.电压表和电流表的示数都变大；
B.电压表和电流表的示数都变小；
C.电压表的示数变大，电流表
的示数变小;
D.电压表的示数变小，电流表
的示数变大
A
看看中考

## Slide 19
（2013黄石）如右图所示电路，当滑动变阻器滑片P向a端滑动的过程中，电流表，电压表示数变化情况是【 】
A．电流表示数变大
B．电流表示数变小
C．电压表示数变大
D．电压表示数变小
A
S
a
b
V
P
C
看看中考

## Slide 20
（2013•黑龙江）在如图所示的电路图中，把滑动变阻器的滑片向右滑动时，各表的示数的变化情况是（ ）
A．电压表示数变大，电流表示数变大
B．电压表示数变大，电流表示数变小
C．电压表示数变小，电流表示数变大
D．电压表示数变小，电流表示数变小
B
看看中考

## Slide 21
（2013威海）如图所示电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，R为滑动变阻器，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是【 】 A．电压表示数变小，电流表示数变大
B．电压表示数变小，电流表示数变小 C．电压表示数变大，电流表示数变小
D．电压表和电流表的示数的比值不变
D
看看中考

## Slide 22
（2011日照）如图14所示的电路，电源电压不变，滑动变阻器的最大阻值为20Ω。闭合开关，当滑动变阻器的滑片P滑到a端时，小灯泡完全熄灭，电流表的示数为0.3 A；当滑动变阻器的滑片P滑到b端时，小灯泡恰好正常发光，电流表
示数为0.8 A。求：
（1）电源电压。
（2）灯泡正常发光时，电路的总电阻。
看看中考

## Slide 23
（2013泰安）如图所示，当开关S闭合，滑动变阻器的滑片P由右端向左滑向中点处的过程中【 】
A. 电压表V的示数变小，电流表A2示数变大
B. 灯泡变亮，电流表A2示数变小
C. 电压表V的示数不变 ，灯泡
亮度不变
D. 电流表A1示数不变，电流
表A2示数变大
c
看看中考

## Slide 24
(2012日照)如图9所示的电路中，电源两端的电压保持不变。闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动，下列说法正确的是【 】
A.灯L变亮，电压表V1的示数不变
B.灯L变亮，电压表V2的示数变小
C.电流表A的示数变小，电压表V1的示数变大
D.电流表A的示数变小，电压表V2的示数变大
D
看看中考

## Slide 25
（2012武汉）下图是甲、乙两个电阻的电流I与电压U的关系图像，将它们并联接入电路，下列说法正确的是【 】
A、通过甲的电流大于通过乙的电流
B、通过甲的电流小于通过乙的电流
C、甲、乙并联的总电阻随它们两端电压的升高而减小
D、甲、乙并联的总电阻随它们两端电压的升高而增大
D
看看中考

## Slide 26: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 27
（2013日照）如图所示的电路中，电源电压不变，电阻R1的阻值为20Ω 。当断开开关S1和S2，闭合开关S3时，电流表的示数为0.50A；当断开开关S2，闭合开关S1、S3是，电流表的示数为0.90A。求：
（1）电阻R2的阻值。
（2）断开开关S1和S3，闭合开关S2时，
加载电R1两端的电压。
看看中考