## Slide 1
热机课件PPT模板打包下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
知识回顾：如图所示在一个试管中装一些水，用软木塞塞紧。对试管加热使水沸腾，会看到什么现象，说明了什么问题？
现象：软木塞冲出；管口有“白气”产生。
说明：水蒸汽对木塞做功，内能减少，它的温度下降，水蒸汽液化成小水珠。
工作时：内能转化为机械能
应用：热机
链接1
链接

## Slide 3
观察讨论：如图所示，在试管内装一些水，用橡皮塞塞住。对试管加热使水沸腾，会看到什么现象？讨论这个过程中能量转化的情况。
这个实验，展示了人类利用内能的过程。
燃料的化学能通过燃烧转化为内能，传给水和水蒸气，水蒸气膨胀做功把塞子冲出去，内能转化为塞子的机械能。

## Slide 4
一、热机的定义：
将燃料燃烧时放出的内能转化为机械能的机器统称为热机。

## Slide 5
二、热机的种类：
蒸汽机
链接
链接1

## Slide 6
二、热机的种类：
蒸汽机

## Slide 7
二、热机的种类：
内燃机

## Slide 8
蒸汽机
内燃机
汽轮机
喷气发动机
火箭
二、热机的种类：

## Slide 9
三、内燃机：
汽油机
柴油机

## Slide 10
四、汽油机的工作原理：
构造：
火花塞
汽缸
进气门
活塞
连杆
排气门
曲轴
链接
链接1

## Slide 11
1、汽油机的构造；观察图回答汽油机的主要构造有：
主体是 ，内有 、它通过 与 相连。上部有 和 ，顶部有 。
汽缸
活塞
连杆
曲轴
进气门
排气门
火花塞
2、工作原理：燃料的化学能通过燃烧转化为内能，又通过做功，把内能转变成机械能。从而使机械获得动力。

## Slide 12
四、汽油机的工作原理：
两个名词：
1、一个冲程：
2、一个工作循环：
活塞在汽缸内往复运动时，从汽缸的一端运动到另一端的过程。
把这四个冲程称为发动机的一个工作循环。

## Slide 13: 内燃机的 冲程和工作循环
吸气
压缩
做功
排气

## Slide 14: 汽油机工作原理
吸气冲程
压缩冲程
做功冲程
排气冲程

## Slide 15: 吸气冲程
汽油和空气
开始工作前，活塞位于汽缸上端，进、排气门均关闭。工作时，活塞由上向下运动，进气门打开，排气门仍关闭。由于缸内体积增大，压强减小，空气和汽油的混合气体被吸入汽缸。

## Slide 16: 压缩冲程
活塞运动到最下端，就开始转为向上运动。这时进气门、排气门都关闭，混合气体被强行压缩，使气体的温度升高，压强增大。机械能转化为内能。

## Slide 17: 做功冲程
压缩结束时虽然温度较高，但未能达到燃料的燃点。在压缩冲程结束的瞬间，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压气体，高温高压燃气推动活塞由上向下运动，通过连杆带动曲轴转动。高温燃烧气体的内能转化为活塞的机械能。

## Slide 18: 排气冲程
燃烧后的废气
做功冲程结束，活塞继续由下向上运动，进气门关闭，排气门打开，燃烧后的废气被活塞推出缸外。

## Slide 19
第一冲程： 。进气门 ，排气门 ，活塞由汽缸最 向 运动， 和 的混合物从 被吸入汽缸。当活塞运动到汽缸的最下端，
关闭， 曲轴转动 圈。
第二冲程： 。进气门和排气门都 ，活塞由汽缸最 向 运动，燃料的混合物被 ，汽缸内温度 ，气压 。曲轴转动 圈。在此过程中， 转化 。
吸气冲程
打开
关闭
上端
下
汽油
空气
进气门
进气门
半
关闭
下端
上
压缩
升高
增大
半
机械能
内能
压缩冲程

## Slide 20
第三冲程： 。在压缩冲程末，火花塞产生电火花（点燃式），燃料混合物剧烈燃烧，产生 的燃气，推动活塞由汽缸向 运动，并通过连杆驱使曲轴转动， 曲轴转动 圈。在此冲程中， 转化 。
第四冲程： 。进气门 ，排气门 ，活塞由汽缸最 向 运动，把废气排出汽缸。当活塞运动到汽缸的最上端， 关闭，曲轴转动 圈。
做功冲程
高温高压
下
半
内能
机械能
排气冲程
关闭
打开
下端
上
排气门
半

## Slide 21
想想议议：
1、在四个冲程中，哪些冲程发生了能量的转化？如何转化？
2、哪个冲程使汽车获得动力？
3、哪个冲程排出了汽车的尾气？

## Slide 22: 2.内燃机的启动
内燃机不能自行启动。开始运转时，要靠外力使飞轮和曲轴转动起来，由曲轴通过连杆带动活塞运动，以后内燃机才能自己工作。

## Slide 23
小结：汽油机一个工作循环包括 个冲程，活塞往复 次，曲轴转动 圈，做功 次。有 次能量转化。
在汽油机工作的四个冲程中，只有
燃气对外做功，其他三个冲程都是辅助冲程，要靠安装在曲轴上的
来完成。必须靠外力来启动。
做功冲程
飞轮的惯性
4
2
2
1
2

## Slide 24: 3.内燃机的应用
（1）汽油机的应用
（2）柴油机的应用
柴油比较便宜，但柴油机比较笨重，主要用在载重汽车、拖拉机、坦克上面。
汽油机比较轻巧，常用在汽车、飞机和小型农业机械上面。

## Slide 25
1.四冲程汽油机的工作过程由( ).( ).( ).( )四个冲程组成的。
2.四冲程汽油机，由机械能转化为内能的是( )冲程，做功冲程是( )能转化为( )能。
3.汽油机吸入汽缸的是( )，点火方式是( )。
4.四冲程汽油机的三个辅助冲程靠飞轮的( )来完成。
5.某四冲程汽油机飞轮的转速是3600R/min，则它每秒钟对外做功( )次。
知识应用

## Slide 26
2.某四冲程汽油机，曲轴转速1200转/分，则该汽油机每秒做功 次。
1.单缸四冲程内燃机完成40个冲程，下列说法正确的是（ ）
A.做功10次，飞轮转40周
B.做功40次，飞轮转20周
C.做功10次，飞轮转20周
D.做功20次，飞轮转10周
C
10
3.某四冲程汽油机，曲轴转速50转/秒，则该汽油机10秒做功 次。
250

## Slide 27
3、关于四冲程汽油机的工作过程有以下几种说法：①在做功冲程中，是机械能转化为内能 ②在做功冲程中，是内能转化为机械能 ③只有做功冲程是燃气对外做功 ④汽油机在吸气冲程中吸入汽缸的是汽油。 以上说法正确的是（ ） A.只有②③ B.只有①③ C.只有②④ D.只有②③④
2、热机是将内能转化成 能的机器；热机一个工作循环由 个冲程组成，其中图中所示是热机的 冲程。
A
机械能
四
做功
1、某四冲程汽油机，曲轴转速1200r/min，则该汽油机每秒做功 次，有 个冲程, 飞轮转 周。
课堂检测:
10
40
20

## Slide 28
4、在试管内装些水，用软木塞塞住，加热使水沸腾，水蒸气会把木塞冲开，有的同学由这个装置联想到内燃机，请你用连线反映出他的联想创新的思维过程。
高温高压的水蒸气 坚固气缸
酒精燃烧 活塞运动做功
玻璃试管 高温高压的燃气
木塞冲出 油料燃烧

## Slide 29
5、汽油机在压缩冲程中工作物质被压缩，汽缸中的 （ ）
Ａ、压强增大，温度降低；Ｂ、压强减小，温度升高；
Ｃ、压强增大，温度升高；Ｄ、压强减小，温度降低。
c
6、当瓶中的煤油倒去一半后，则煤油的( )
A、比热容不变，热值和密度都变为原来的一半；
B、比热容、热值和密度都变为原来的一半；
C、比热容、热值都变为原来的一半，密度不变；
D、比热容、热值和密度都不变。
D
7、在汽油机工作的四个冲程中，将机械能转化为内能的是_____冲程，将内能转化为机械能的是______冲程。
压缩
做功

## Slide 30: 想想议议：
汽油机和柴油机的工作过程有什么相同点，有什么不同点？

## Slide 31
1．基本构造和主要部件的作用相似。
2 ．每个工件循环都经历四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。
3 ．四个冲程中，只有做功冲程对外做功，其余三个冲程靠飞轮惯性完成。
4 ．一个工作冲程中，活塞往复两次，飞轮转动两周，做功一次。
相同点

## Slide 32
不同点
1．构造不同：汽油机气缸顶有火花塞，而柴油机气缸顶部有喷油嘴。
2 ．燃料不同：汽油机的燃料是汽油，而柴油机的燃料是柴油。
3 ．吸气不同：汽油机吸进汽油和空气的混合气体，柴油机只吸进空气。
4 ．点火不同：汽油机属点燃式点火，柴油机属压燃式点火。

## Slide 33: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 34
小结：
1、热机的作用
2、热机的种类
3、内燃机
4、汽油机