## Slide 1
义务教育教科书 物理 九年级 全册 第二十一章 信息的传递
现代顺风耳—电话PPT课件下载
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
古代传递信息
飞鸽传书
政府配置的驿站、民间代捎书信
以特殊声音，如钟声，鼓声，鞭炮声等传递信息
以灯光，火光，如孔明灯，烽火等传递信息
飞鸽传书
家书抵万金
烽火戏诸侯

## Slide 3
现代传递信息
有线通信：电话、电报、电视 无线通信：收音机、对讲机 数字化通信：互联网、数字电视 纸张通信：书信、报纸

## Slide 4
1876年贝尔发明了电话
1892年，贝尔在纽约至芝加哥的电话开通仪式上

## Slide 5
一、电话的组成及作用
将声信号转化成电信号
将电信号转化为声信号
话筒：
听筒：

## Slide 6
女孩说话的声音是如何传到男孩耳朵中的？

## Slide 7
（一）、
话筒结构：
话筒里有一个金属盒，里面装满碳粒，上面盖有一个膜片.

## Slide 8: 作用
当对着话筒讲话时，膜片时紧时松的压迫碳粒，它们的电阻随之变化，流过碳粒的电流就会相应改变，于是就形成了随声音变化的电流信号。
声信号 电信号

## Slide 10
（二）
听筒结构：
听筒里有一个永磁铁，它的两个磁极上套有螺线管，磁极前有薄铁片.

## Slide 11: 作用
听筒内有一个磁铁，磁铁上绕有线圈，前面有一个薄铁膜片。由于磁铁的吸引，薄铁膜片有些弯向磁极，在电话接通时，听筒和对方话筒相当于串联在一个电路中，当从话筒传来按说话声音振动而强弱变化的电流时，磁铁对膜片的吸引力发生了强弱变化，使膜片振动起来，在空气中形成声波，就可以听到对方讲话了。
电信号 声信号

## Slide 12: 电话的原理
工作原理：话筒把声信号变成变化的电流，电流沿着导线把信息传到远方，
在另一段，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又变成了声音。

## Slide 13
女孩说话
话筒膜片振动
炭盒电阻变化
回路电流变化
磁性强弱变化
听筒膜片振动
男孩听到声音
3．电流把信息传到远方
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 14
1、最简单的电话的组成：
２、老式电话的工作原理：
话筒、
听筒
１）对话筒讲话时，膜片时紧时松地压迫碳粒，使电阻时大时小，从而使流过碳粒的电流时小时大，这样，话筒把声信号变成电信号。
２）通过电话线，传入听筒的电流流过电磁铁。电流时大时小，电磁铁对膜片的吸引力也时大时小，使膜片发生不同的振动，在空气中形成声波。这样，听筒把电信号变成声信号。
一、电流把信息传到远方

## Slide 15
（1）需要多少条电话线？
（2）怎样才能减少电话线的数量？
二、电话交换机的作用
想一想 画一画
甲
乙

## Slide 16
3.电话交换机的交换方式有几种？
两种，第一种是人工交换，是依靠话务员手工操作进行接线和拆线，利用人工接转电话，效率低，而且劳动强度大。第二种是电话自动交换，电话自动交换机可通过电磁继器进行接线，现代的程控电话机利用了电子计算机控制。
2.电话交换机的作用：
（1）减少电话线的数量，提高线路的利用率。
（2）便于通话时接通，通话完毕拆开。

## Slide 17: 电话交换机
原理：一个地区的固定电话都接到了本地区同一台交换机上，每部电话都编上号码（即电话号码）接到交换机上使用时，交换机把需要通话的两部电话接通，通话完毕将线路断开。
城市之间通话通过交换机连接，两个不同的交换机的用户也就能互相通话了。

## Slide 18
发明电话交换机， 提高线路效率
电话交换机工作示意图

## Slide 19
程控电话交换机和操作台

## Slide 20
1．模拟信号和数字信号
电话信号分为模拟信号和数字信号两种。
（1）模拟信号
以电话信号为例：在话筒将声音转换成信号电流时，电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样。
三、模拟通信和数字通信

## Slide 21
（2）数字信号
以电报信号为例：用点“ · ”和画“—” 的组合代表各种数字，一定的数字组合代表一个汉字。即用不同符号的不同组合表示信号。
1 ·－－－－ A ·－
2 ··－－－ B －···
3 ···－－ C －·－·
4 ····－ D －··
5 ····· E ·
…… ……
发声、发光的长短，电压、电流的有无，数字0和1，磁体的N、S极等不同符号信息都可组成数字信号。

## Slide 22
模拟通信的缺点：
易受干扰
放大失真
形成噪音
数字通信的优点：
信号失真小
便于存储
传输数据处理简便
（3）比较两种信号传输的优缺点
2．模拟信号和数字信号的传输
（2）数字信号通信除了传输语音信号，还能传输文字、图片（2G信号）
（1）模拟信号通信只能用来传输语音信号（1G信号）

## Slide 23
模拟信号手机
第一代“大哥大”
数字信号手机
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 24: 我来填
1、电话是______国人_____在_____年发明的 。
2、最简单的电话机是由____ 和____组成的，其中把声信号变成电信号的是 _____，把电信号变成声信号的是______, _____ 里有一个永磁体。
3、一部电话机通常要和多部电话机通话，为了提高线路的利用率，人们发明了______。
4、程控电话交换机有许多功能，如_____,_____,______ 。
5、按信号传递方式电话机可分为______,______ ,对应的通信方式分别是 _____和_____。
6、 ________________________叫做模拟信号，______________________________叫做数字信号，你家的电话是使用_________信号的。
-
美
贝尔
1876
话筒
听筒
话筒
听筒
听筒
电话交换机
来电显示
遇忙回叫
三方通话
数字电话
模拟电话
数字通信
模拟通信
模仿着要传送信息的信号
用不同符号的不同组合表示的信号
数字

## Slide 25
7. 我们在打电话时经常遇到 “占线”
是因为什么原因而引起的呢?
对方电话没扣好或对方在通话；
有人在给自己家打电话；
电话机交换机忙；

## Slide 26: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com
<number>

## Slide 27
8.吉林人给天津人打电话，信号传递过程是怎样的？
从吉林人的电话机通过电话线接到吉林的交换机上，在从吉林的交换机上通过电话线传到天津的交换机上，又从天津的交换机上传到天津人的电话机上．